# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  秸秆收储及颗粒固化加工项目

建设单位（盖章）：  安徽嘉恒生物质燃料加工有限公司

编制日期：            2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 秸秆收储及颗粒固化加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2208-340422-04-05-770423 |
| 建设单位联系人 | 杜建明 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽 省（自治区）淮南 市 寿县（区）大顺镇仇集村 |
| 地理坐标 | （ 116度 58 分 26.920秒， 32 度 19 分55.93秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2542 生物质致 密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他 燃料加工业、43，生物质燃料加工 254，生物质致密成型燃料加工 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寿县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5200 | 环保投资（万元） | 36 |
| 环保投资占比（%） | 0.69 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否： (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4010.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为生物质颗粒加工项目，经比对《产业结构调整指导目录》（2019版本），本项目属于鼓励类项目中“一、农林业，17、农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用，秸秆饲料化利用，秸秆能源化利用，秸秆基料化利用，秸秆原料化利用等）”。另本项目已取得寿县发展和改革委员会的备案，项目代码：2208-340422-04-05-770423。因此，项目符合国家及地方产业政策。 2、规划选址相符性分析 （1）规划符合性 本项目为生物质颗粒加工项目，项目用地为大顺镇仇集村乡镇振兴产业基地用地。项目用地申请表已获得大顺镇人民政府和寿县自然资源和规划局的审批，故项目用地符合大顺镇土地利用规划。 （2）环境相容性分析 本项目选址于大顺镇仇集村，项目东侧为道路，南侧西侧为农田，北侧为水塘，周边交通便利，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全。本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标，外环境制约因素小。本项目运营期产生的污染物简单，在采取环评提出的各项污染防治措施后，各污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小，项目建设与周边环境是相容的。 综上，项目选址是可行的。 3、与“三线一单”符合性分析 环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016﹞150号）提出“切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束……”。本项目与“三线一单””要求符合性分析如下： 生态保护红线：根据《安徽省生态保护红线》（皖政秘〔2018〕 120号）要求，生态保护红线与城镇开发边界和永久基本农田互不交叉、互不重叠， 本项目位于大顺镇仇集村，不属于生态保护红线保护范围内。对照《淮南市生态保护红线区域分布图》可知，本项目用地不在淮南市生态保护红线区域范围内。且不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内。因此，本项目的建设不涉及生态红线。 （2）环境质量底线：根据《2021年淮南市环境质量状况公报》，项目区域为环境空气质量不达标区，项目所在区域2021年PM10、PM2.5年均浓度值、O3日最大8h平均质量浓度超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值。地表水体瓦埠湖水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染物环境影响分析，项目废水、大气污染物、噪声及固废在经过合理有效的治理措施后，对周边环境影响较小，在可接受范围之内。本项目实施后对区域环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线：项目用水来自自来水厂，可满足项目用水需求；能源主要依托当地电网供电，项目消耗一定的水电资源，相对区域整体水电资源量，占比较小，项目用地为建设用地，不占用基本农田。因此，符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单：经比对《产业结构调整指导目录》（2019版），本项目属于鼓励类项目中“一、农林业，17、农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用，秸秆饲料化利用，秸秆能源化利用，秸秆基料化利用，秸秆原料化利用等）”。同时项目所用设备均不在限制类、淘汰类之列，项目已取得寿县发展和改革委员会的备案，项目代码： 2208-340422-04-05-770423。对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》 ，项目不属于高污染、高能耗的产业类型，符合国家及地方产业政策，因此本项目为准入允许类别。 3、与相关环保政策符合性 项目与相关环保政策要求的符合性分析如下。 表1-2 项目与相关政策符合性分析表 文件名称 相关要求 项目建设情况 符合性 《安徽省 2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚 行动方案 》 （六）因地制宜大力推进秸秆综合利用。强化各级政府主体责任，完善网格化监管体系，综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测精准度。开展秋收阶段秸秆禁烧专项巡查，加强田间地头巡逻检查。严格落实地方禁烧监管目标责任考核和奖惩制度，对秸秆焚烧问题突出、造成重污染天气的，扣减污染防治攻坚战考核得分。 本项目对秸秆进行回收综合利用，将秸秆粉碎后制成生物质颗粒物，将秸秆资源化利用。 符合 （七）强化扬尘管控，皖北城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里，其他城市不得高于5吨/月·平方公里，省大气办通报2020年降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，严格执行“六个百分之百”，强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。力争2022年3月底，内河大型煤炭、矿石等干散货码头和主要交通干线、铁路物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 本项目施工期严格执行六个百分百，加强厂区扬尘管控，厂内道路每日清扫。 符合 《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务的通知》（皖大气办﹝2020﹞2号） （一）优化产业布局。全省继续控制重污染产业新增产能，推动重污染企业搬迁。对“散乱污”企业实施分类处置，6月底前结合复工复产管控，严防“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，实现“散乱污”企业动态管理。 本项目正在履行环评手续，不属于“散乱污”企业。 符合 （十二）加强扬尘综合治理。施工工地按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，继续提升施工扬尘“六个百分之百”；提高道路机械化清扫率，2020年底前，设区市建成区达到80%以上；县城达到65%以上。 本项目施工期严格执行“六个百分百”，加强厂区扬尘管控，厂内道路每日清扫。 符合 （十三）加强秸秆禁烧和综合利用。切实加强秸秆禁烧管控，全年全时段开展秸秆禁烧卫星巡查，各级政府强化秸秆禁烧主体责任，完善网格化监管制度，继续开展夏秋两季秸秆禁烧专项巡查。继续推进秸秆综合利用，2020年全省秸秆综合利用率达到90%以上。 本项目积极响应国家政策，对秸秆进行综合利用，将秸秆破碎后成型制成生物质颗粒物，将秸秆资源化利用。 符合 《寿县2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（寿大气办〔2021〕8号） 强化秸秆禁烧、餐饮油烟治理。强化乡镇政府秸秆禁烧主体责任，加强秸秆禁烧管控，加大夏收和秋收阶段秸秆禁烧专项巡查力度，常态化实施全年全时段火点监测。加强餐饮油烟污染治理，及时落实餐饮业污染控制技术规范。 本项目将秸秆资源化制成生物质颗粒，积极配合政府完成秸秆回收工作。 符合 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管，全部建筑工地和建成区道路施工工地务必做到“六个百分百”，按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》严格落实扬尘防治措施，施工工地评价等级达到合格及以上，切实降低各类施工场地扬尘污染。开展各类搅拌站污染专项整治，推进标准化建设全覆盖。提高县城建成区道路机械化清扫率，推进道路清扫保洁机械化作业向乡镇延伸，严格落实分级保洁要求，切实提高环卫精细化管理水平。开展“净尘”专项行动，冲洗路面、路侧石等道路积尘，实现城市道路“路见本色”。 本项目施工期严格执行“六个百分百”，加强厂区扬尘管控，厂内道路每日清扫。 符合 《寿县打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（寿政〔2019〕15号） 优化产业布局。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新、改、扩建的建材等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。加快区域产业调整,逐步推动转型升级，开展工业园区企业的污染整治。 本项目从事生物质致密成型燃料加工，不属于高耗能、高污染和资源型行业，不属于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业，符合要求。 符合 严控“两高”行业产能。严禁新增水泥、铸造等产能；加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严格按照《产业结构调整指导目录》，执行过剩产能淘汰标准。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安徽嘉恒生物质燃料加工有限公司拟投资5200万元，租用大顺镇仇集村乡村振兴产业基地，建设秸秆收储及颗粒固化加工项目，对农村秸秆进行回收加工成致密生物质颗粒外售。项目主要建设收储厂房、加工生产车间及配套环保设施。建成后可年产5万吨生物质颗粒。寿县发展和改革委员会于2022年8月3日对本项目进行了备案，项目代码2208-340422-04-05-770423，备案内容见附件，建设项目地理位置图见附图1。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件等，该项目应进行环境影响评价。受安徽嘉恒生物质燃料加工有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25”中“生物质燃料加工 254”，其中“生物质液体燃料生产”需要编制环评报告书，“生物质致密成型燃料加工”需编制报告表，本项目为生物质颗粒生产项目，属于“生物质致密成型燃料加工”，因此，本项目应当编制环评报告表。评价单位在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环评报告。 2、工程内容及规模 本项目为新建项目，占地4010.7m2，总建筑面积为2600.70m2，主要建设收储厂房、生产车间及配套环保设施。项目主要工程内容及规模见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 工程名称 工程名称 工程内容及规模 主体 工程 生产车间 钢架结构，2F，建筑面积为1148.70m2（包含地下消防泵房291.99m2），设置破碎机、粉碎机、造粒机等设备用于生物质颗粒燃料生产，年产5万吨生物质颗粒燃料。 辅助工程 地磅 位于厂区中部 消防水池 位于生产车间北部，容积500m3。 储运工程 收储厂房 钢架结构，1F，建筑面积为1152m2，用于原料秸秆的收储存放。 成品暂存区 位于生产车间北部，面积约400m2 公用 工程 供水 由自来水厂供给，年耗水量为150m3 排水 厂区实施雨污分流，雨水经雨水管道进入附近沟渠，最终进入瓦埠湖。项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 供电 由当地供电系统供给，年耗电量30万度。 环保 工程 废水 厂区实施雨污分流，雨水经雨水管道进入附近沟渠。项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 废气 破碎、粉碎粉尘：收集后经脉冲布袋除尘器处理再由15m高的排气筒（DA001）排放。收集效率90%，处理效率99%，风机风量为20000m3/h，年工作2400h。 造粒粉尘：经集气罩+软帘收集后通入脉冲布袋除尘器处理再由15m高的排气筒（DA002）排放。收集效率90%，处理效率99%，风机风量为20000m3/h，年工作2400h。 无组织废气：生产过程车间密闭、车间地面定期清扫，定期检查废气治理设施，确保废气有效处理。 噪声 车间密闭隔声、设备基础减振，定期对设备进行保养维护 固废 生活垃圾由垃圾桶收集委托环卫部门每日清运；厂房设置一般固废暂存间50m2，不合格产品、除尘器收集粉尘收集后回用于生产中。设置危险废物暂存间一座，5m2，废润滑油、废润滑油桶在危险废物暂存间暂存后交由资质单位处理。 3、主要设备 项目主要生产设备见下表。 表2-2 工程主要设备一览表 序号 名称 型号 技术参数 数量 1 破碎机 ZIP1250-500 加工能力：25t/h 1台 2 粉碎机 GXPS80*100 加工能力：25t/h 1台 3 造粒机 SZLH660 加工能力：5t/h 5台 4 成品料仓 20m*20m*3m / 1台 5 物料传送带 YS50-60 / 5台 6 回料机 / / 1台 7 提升蛟龙 / / 5套 8 筛分机 65-100 加工能力：30t/h 1台 9 装载机 / / 2台 10 脉冲袋式除尘器 MCR-2.0 / 2台 根据《产业结构调整指导目录》（2019版），项目所用设备均不属于限制、淘汰类。 设备与产能匹配性分析： 破碎机：25×8×300=60000吨 粉碎机：25×8×300=60000吨 造粒机：5×5×8×300=60000吨 筛分机：30×8×300=72000吨 由上述计算可知，本项目主要生产设备生产能力，均满足项目设计生产规模。 4、产品方案 本项目主要产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号 产品名称 生产规模 热值 储存方式 储存场所 1 生物质颗粒燃料 5万吨/年 3000-3200Cal/Kg 袋装储存 成品区 本项目生物质颗粒燃料不使用添加剂，执行《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T 1878-2010）标准，具体标准如下： 表 2-4 生物质固体成型燃料基本性能要求 序号 指标项目 单位 颗粒状燃料 1 直径和横截面积最大尺寸（D） mm ≤25 2 长度 mm ≤4D 3 成型燃料密度 kg/m3 ≥1000 4 含水率 % ≤13 5 灰分含量 % ≤10 6 低位发热量 MJ/kg ≥13.4 7 破损率 % ≤5 8 硫含量 % ≤0.2 9 钾含量 % ≤1 10 氯含量 % ≤0.8 5、原辅材料及能量消耗 该项目主要原辅材料及能源消耗详见下表： 表2-5 主要原辅材料及能源消耗一览表 产品 原材料名称 年用量(t/a) 储存周期/d 储存位置 储存方式 最大储存量t 原料 秸秆 35000 15 收储仓库 压缩卷包 1750 稻壳 10000 15 收储仓库 袋装 500 次小薪材 5000 15 收储仓库 堆存 250 能源 水 150m3 / / / / 电 30万KWh/a / / / / 原料来源及要求：为保证项目产品高燃烧值、不结焦等特性，让用户使用满意，本项目严格控制原材料来源，保证原材料品质，项目原料主要来源于稻米加工厂、秸秆回收厂、木材厂边角料，农村房屋拆迁废旧木材等含水率较低的原料，不回收含喷漆、水泥等大量杂质的木料。本项目原料来源广泛，周边稻米加工厂、秸秆回收厂、木材加工厂等均可为本项目供应原料，可满足本项目的生产要求。 6、公用工程 供电：项目用电由当地供电系统供给，可满足项目用电需求。 供水：项目用水由自来水厂供给，能够满足项目用水需求。 排水：厂区实施雨污分流，雨水经雨水管道进入附近沟渠，最终进入瓦埠湖。项目运营期无生产废水产生，生活污水经厂区的化粪池处理后由附近村民定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员10人，均为附近村民，不在厂区内食宿。 工作天数：每天1班工作制，每班工作8小时，年工作300天。 8、厂区平面布置 本项目厂区东临道路，厂区西侧为收储中心，用于原料收储存放，收储中心东部为厂区内道路，设置有地磅，厂区东部为加工生产车间，车间北部为成品暂存区和消防水池、泵房，车间南部设置生产设备为生物质颗粒生产区，生产车间南部为配电房。厂区各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输，平面布置较合理。项目厂区平面布局见附图。 9、本项目排污许可类别 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）文件，环评报告应落实建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。 本项目为《国民经济与行业分类》中的“C2542生物质致密成型燃料加工”，查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。企业在建成运营后，正式投产前，应按照《排污许可管理条例》，办理排污许可登记填报工作，持证排污。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、运营期生产工艺流程 1、生物质颗粒生产工艺流程及产污节点 图1 生物质颗粒生产工艺流程及产物节点图 2、生产工艺流程简述： 本项目厂内不设置烘干工序，项目原料收购时严格控制原材料含水率。使用低含水率原材料。 ①破碎、筛选：本项目购入的秸秆为已打捆压缩卷包，由汽车运输至原料库存放；袋装稻壳由汽车运至原料库存放。废旧木材、次小薪材在原料库堆放。物料转运过程会产生少量粉尘。 生产时，由装载机配合人工将原料放置在传送带上，送入破碎机中进行破碎，使得原料变成较小颗粒，在密封传输带中放入强磁，将原料中混有的金属杂质材料吸取干净。原料投料、破碎过程中会产生粉尘和噪声。 ②粉碎：将破碎后得到的较小颗粒利用传输带输送进粉碎机进行粉碎成碎末，使得原辅料更加充分制粒。在此过程中会产生粉尘和噪声。 ③制粒：粉碎后的物料通过密封输送带传送到制粒机，机械与生物质原料之间相互摩擦产生热量，从模孔中挤压成型出来而得到一定形状和规模的固体成型燃料。通过分料绞龙进入成品料仓，不合格品回用于生产。在此过程中会产生粉尘、噪声。 ④筛分：将生物质颗粒通过筛分机筛分出次品、碎料，回用于生产。筛分过程中有粉尘和噪声产生。 ⑤冷却陈化包装：压制成型的合格的生物质颗粒一般温度在50-60℃，包装前需要进行冷却陈化，以此来控制产品含水率，本项目冷却方式为自然冷却，出料生物质颗粒通过皮带输送机进入成品区进行包装。 3、产污环节分析 项目营运后主要污染工序及污染因子汇总情况见表2-6。 表2-6 项目主要污染工序及污染因子汇总 类别 污染源 污染因子 治理措施及排放去向 废气 破碎、粉碎 颗粒物 集气设施+脉冲布袋除尘器处理再由15m高的排气筒（DA001）排放。 造粒 颗粒物 粉尘经集气罩+软帘收集后通入脉冲布袋除尘器处理再由15m高的排气筒（DA002）排放。 车辆运输、物料转运等 无组织粉尘 生产过程车间密闭、车间地面定期清扫，定期检查废气治理设施，确保废气有效处理。 废水 生活污水 CODcr、BOD5、SS、NH3-N 生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 固废 除尘器、筛分 收尘器收集的粉尘、不合格产品 收集后回用于生产中 职工办公生活 生活垃圾 收集在垃圾桶中，由环卫部门定期清运 设备维护 废润滑油 在危险废物暂存间暂存后交由资质单位处理。 废润滑油桶 噪声 生产设备 Leq（A） 隔声减震 风机 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目选址区域目前为空地，不存在与项目相关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量状况 （1）项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 由于本项目所在位置寿县无主管部门发布环境质量数据，因此本次评价选用《2021年淮南市环境质量状况公报》，对项目区域的环境质量现状进行评价。本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2021年淮南市环境质量状况公报》，2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米。年报数据如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 71 70 101.4 超标 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 120 超标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 CO 日平均浓度 900 4000 22.5 达标 O3 日最大8h平均质量浓度 162 160 101.25 超标 由上表可知，2021年淮南市区域环境空气质量不达标，为不达标区域。随着区域污染防治攻坚战的持续推进，区域空气质量将逐步好转。 （2）特征污染物 TSP为本项目的特征污染物，为了解项目区域TSP达标情况，安徽波谱检测技术有限公司于2022年09月10日~2022年09月12日对主导风向下风向 ，项目厂区西侧120m的马岗村污染因子TSP进行了监测，监测数据如下表所示。 表3-2 TSP环境空气质量现状一览表 污染物 取值类型 监测值范围（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 指数范围 标准值（mg/m3） 达标情况 TSP 1h平均 0.75-0.85 0 0 0.83~0.94 0.9 达标 由上表可知，项目区TSP的 1 小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准（小时均值以日均值3倍计算）。 2、地表水环境质量状况 本项目无废水排放进入环境。项目附近地表水体为瓦埠湖，根据《2021年淮南市环境质量状况公报》，全市湖泊4个监测点位Ⅰ-Ⅲ类水质比例25%，无劣Ⅴ类水质，总体水质轻度污染，与上年相比无明显变化。主要污染物为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。 2021年，瓦埠湖点位水质评价指标年平均浓度值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，综合营养状态为轻度富营养；高塘湖、焦岗湖和安丰塘点位水质评价指标年平均浓度值均劣于Ⅲ类标准，符合Ⅳ类标准，主要污染物为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数，综合营养状态均为轻度富营养。 3、声环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和现场踏勘，本项目厂界外周围50m范围内没有声环境保护目标，因此，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目选址区域目前为空地，区域内动植物均为本地常见种，以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标 项目所在地周边无风景名胜区和文物古迹等特殊保护目标，根据项目的特点及周围环境调查，主要环境保护目标见下表。 表3-3 建设项目环境保护目标一览表 环境要素 保护目标名称 坐标 规 模 方位 距离(m) 保护级别 Y X 大气环境 马岗 116.97199345 32.33194531 60人 W 120 《环境空气质量 标准》（GB3095 -2012）二类标准 顾岗 116.97958946 32.33186372 95人 SE 200 北圩 116.97609186 32.32954292 150人 SE 290 地表水环境 瓦埠湖 / / W 3300 《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类 声环境 厂界50m范围内 / / / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值。具体标准限值见下表。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 排放高度（m） 允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度(mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、废水 项目废水主要为生活污水，经化粪池处理定期清掏用做农肥，不外排。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准限值见下表。 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求。危险废物参执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据生态环境部印发的《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函[2021]323号），和安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），对NOx、SO2、COD、NH3-N、烟（粉）尘、VOCs实施总量控制。 废气：本项目烟（粉）尘排放量为0.301t/a，无SO2、NOx排放，因此，本项目大气总量控制指标为烟（粉）尘 0.301t/a。 废水：项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏用做农肥，不外排，无需申请废水总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废水污染防治措施 施工期废水主要为工地生活污水、施工机械冲洗废水和进出车辆冲洗废水。建设施工高峰期间，施工人员及工地管理人员合计约20人。 ①生活污水 施工高峰期间人员及工地管理人员共20人，按50L/人·d计算，用水量为1m3/d。生活污水排放系数按0.9计，项目施工期生活污水产生量为0.9m3/d，施工期污水量较少，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏用做农肥。 ②施工冲洗废水 施工废水主要包括施工机械冲洗废水，产生量约为2m3/d，施工废水经隔油沉淀池沉淀处理后，可用于施工场地或道路的洒水抑尘，不外排。 ③车辆冲洗废水 施工区进出车辆需对车轮进行冲洗，冲洗废水产生量约为2m3/d，主要污染物为SS，其浓度约2000mg/L，冲洗装置配套建设临时沉淀池一座，容积约10m3/d，施工期进出运输车辆经自动冲洗装置冲洗后，废水进入沉淀池沉淀，循环利用不外排。 评价认为，通过以上处理措施处理后，施工期废水对周围水环境影响较小。 2、施工期废气污染防治措施 施工现场废气主要是施工扬尘、机械车辆尾气。 本项目施工期3个月，施工期大气颗粒物污染比较严重，主要以粗颗粒为主。因此施工期大气环境影响评价因子为TSP。施工物料装卸和场地运输过程伴随着扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。运输车辆导致的二次扬尘产生，其影响范围可以达到周围50m左右。 为了降低项目施工对周围大气环境的不利影响，因此项目施工扬尘应该采取一定的扬尘防控措施，建设单位应加强施工管理，制定施工扬尘防治实施方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；为使施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，根据《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务的通知》（皖大气办﹝2020﹞2号）、《寿县打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（寿政〔2019〕15号），严格对建筑施工扬尘进行控制，在工程施工期应采取如下控制措施： 1）施工过程中做到“六个百分之百”，即施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭； 2）施工现场做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 3）在施工场地安装喷淋设备，沿围挡铺设洒水降尘专用管道，每隔10m设置洒水喷头，每天定时洒水（雨天除外），若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不应进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。 4）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 5）建议建设单位设置至少1名扬尘污染防治管理员。 6）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业，以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 经采取上述措施后，施工扬尘可大大降低，对周围环境影响较小。同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。结合施工场地位置，本项目施工过程中施工机械污染防治要求如下： 1）为减少机械设备运作时产生的燃油尾气，施工机械应首先选用先进环保的，施工车辆应达到相关的汽车废气排放校准，燃油选用含硫量低的0#优质轻柴油。 2）运土及建筑材料车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，通过加强施工机械设备的维修保养，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 3、施工期噪声影响及防治措施 本项目施工期为3个月，采用的施工机械多为高噪声设备，主要为推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、吊车等施工机械，等效声级90~110dB(A)。为减少本项目建设期施工噪声对周边敏感点的影响，本评价对施工期提出以下要求： （1）合理安排施工时间，禁止夜间22:00至次日凌晨6:00进行高噪声施工，但因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的必须有人民政府或者其有关主管部门的证明，必须公告附近居民； （2）制定科学的施工计划，合理安排施工工艺，尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）采用距离防护措施，将主要噪声源布置在远离项目敏感点的位置，同时尽量采用低噪声设备以及对设备进行低噪声改造； （4）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛； （5）合理布置运输路线，运输时间，尽量避开沿路敏感点较多的路线，避开人流高峰期。 采取有效措施对施工噪声进行控制后，本项目施工噪声对周围敏感点影响将会控制在较低水平。在采取以上措施的前提下，使项目施工期噪声对周围声环境的影响降至最低，对周边环境影响较小。 4、施工期固体废物影响及处置措施 施工期的固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾、废弃土方和工人产生的生活垃圾等。 建筑垃圾主要为废弃混凝土、砖块、废装修材料等。施工建筑垃圾按0.05t/m2计，本项目总建筑面积为2600.70m2，则施工建筑垃圾量为130t。建筑垃圾由具有相应资质的单位清运处置。 项目主要为钢架厂房，挖方量少，可做到挖方填方平衡，无废弃土方。 项目施工人员平均按20人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则施工人员产生的生活垃圾量为10kg/d，生活垃圾由环卫部门及时清运处理。 经采取以上措施后，预计项目施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小，是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 1、源强分析 本项目废气主要为破碎、粉碎、造粒产生的粉尘以及物料装卸过程产生的粉尘。 （1）有组织粉尘 项目破碎、粉碎、造粒工段粉尘废气产生源强，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的2542生物质致密成型燃料加工行业的产污系数，粉尘产生量为6.69×10-4（吨/吨-产品），本项目年加工产品量5万吨，则项目破碎、粉碎、造粒阶段过程粉尘产生量为33.45t/a。根据企业提供资料，破碎、粉碎工序产生粉尘量占70%，造粒工序产生粉尘量占30%。则破碎、粉碎工序粉尘产生量23.42t/a，造粒工序粉尘产生量10.04t/a。 根据《大气污染控制工程》，集气罩风量参数计算公式如下： L=3600*(10X2+F)*Vx 式中：L-集气罩风量，m3/h； Vx——控制点吸入风速，取值范围 1.5~2.0m/s； F——集气罩面积； X——控制点到吸气口的距离。 根据建设单位提供资料，本项目在破碎机、粉碎机上分别设置集气罩（合计安装 2 个），集气罩设计尺寸为 0.8m*0.8m，即 F=0.64m；设计罩口至污染源的距离为 0.3m，即 X=0.3m。根据《三废处理工程技术手册》，设计风速一般取为 1.5~2.0m/s，本项目取 1.8m/s。则风量合计L=2*3600*（10*0.32+0.64）*1.8=19958.4m³/h。因此，本项目破碎、粉碎粉尘设计风量取为20000m³/h。 企业拟在破碎机、粉碎机上方设置集气罩+软帘收集，集中收集后引入一 套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。除尘器风机总风量为20000m3/h，粉尘收集效率90%，除尘效率99%，破碎、粉碎工序平均每天满负荷工作8h，年工作2400h。 ②造粒废气排放源强 根据建设单位提供资料，本项目5台造粒机相邻放置，每台造粒机设置一个集气罩尺寸为0.5m*0.8m，则F=2m；设计罩口至污染源的距离为0.3m。根据《三废处理工程技术手册》，设计风速一般取为1.5~2.0m/s，本项目取1.8m/s。 则风量合计L=3600*（10*0.32+2）*1.8=18792m³/h。因此，本项目造粒粉尘配套风机风量取为20000m³/h。 在每台造粒机上方设置集气罩+软帘收集，粉尘集中收集后引入一套“脉冲布袋除尘器”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。除尘器风机总风量20000m3/h，粉尘收集效率90%，除尘效率99%，造粒工序平均每天满负荷工作8h，年工作2400h。 （2）无组织粉尘 ①生产加工过程 破碎、粉碎、造粒过程未被收集的粉尘粒径较大的，大部分落在机器附近5m范围内，散落范围很小。车间随时进行清扫，再放回到输送带去。对于无组织排放颗粒物应加强车间封闭，车间粉尘70%在车间内设备附近沉降，其余30%粉尘逸散。 ②物料装卸转运过程 项目原料装卸过程中有粉尘产生，由于原料含水率较高，且装卸过程位于室内，起尘量小，因此评价定性分析装卸过程产生粉尘。 对于装卸过程产生的粉尘，采取加强车间封闭的方式减少无组织粉尘排放。少量粉尘颗粒在车间沉降，对沉降在地面的颗粒物定期清扫回用于生产。物料的转运（皮带运输机）封闭、落料点尽可能局部封闭、生产厂房内及时清扫等措施减少无组织粉尘的排放。 经核算后，厂区有组织废气产排情况见下表4-1，无组织废气排放情况见表4-2： 表4-1 有组织废气产生及排放情况 工序 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 是否为可行技术 污染物排放 排放时间h 核算方法 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 工艺 效率% 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 破碎、粉碎 DA001 颗粒物 系数法 439.125 8.783 21.078 袋式除尘器 99% 是 4.39 0.088 0.211 2400h 造粒 DA002 颗粒物 系数法 188.25 3.765 9.036 袋式除尘器 99% 是 1.88 0.038 0.09 2400h 表4-2 项目废气无组织排放情况 排放形式 污染物 排放系数 排放量 排放速率 排放时间 无组织 颗粒物 50m×20m×6m 1t/a 0.418kg/h 2400h 2、排气口设置情况及监测计划 项目有组织废气排放口基本情况见下表。 表4-3 废气排放口基本情况表 排污口 名称 排污口 编号 污染物种类 排放口基本情况 排放标准 高度m 内径m 温度℃ 风量（m3/h） 坐标 类型 Y X 破碎、粉碎废气 DA001 颗粒物 15 0.6 20 20000 116.97406411 32.33265241 一般排放口 120mg/m3 造粒废气 DA002 颗粒物 15 0.6 20 20000 116.97430551 32.33235325 120mg/m3 生产区 无组织排放 颗粒物 / / / / / / / 1mg/m3 项目废气监测计划见下表。 表4-4 废气监测计划内容一览表 项目 监测因子 取样位置 监测频率 执行标准 废气 DA001 颗粒物 排气筒排口 1次/年 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准 DA002 颗粒物 排气筒排口 1次/年 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准 无组织 颗粒物 厂界 1次/年 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准中无组织监控浓度限制 3、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施接近饱和或出现故障不能正常运行时，废气治理效率下降的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-5 废气非正常工况排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 DA001 废气处理设施故障，按最不利情况考虑，处理效率为0% 颗粒物 439.125 8.783 1 1 立即停止生产，关闭排放阀，对设备进行检修 2 DA002 废气处理设施故障，按最不利情况考虑，处理效率为0% 颗粒物 188.25 3.765 1 1 4、措施可行性分析及其影响分析 （1）袋式除尘器 袋式除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十毫克/立方米之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率，目前技术成熟，在国内应用广泛。对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目使用粉尘治理技术属于其中推荐技术。因此本项目破碎、粉碎粉尘采用脉冲布袋除尘器处理粉尘是可行的。 综上所述，本项目破碎、粉碎粉尘经集气罩+软帘收集后通过脉冲袋式除尘器处理后 15m 高排气筒 DA001 排放，造粒粉尘经集气罩+软帘收集后通过脉冲袋式除尘器处理后 15m 高排气筒 DA002 排放，对无组织废气加强车间密闭，定期清扫地面，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准，可做到达标排放，对大气影响较小。 （二）废水 1、源强分析 本项目废水主要为生活污水。 生活用水：项目预计共有员工10人，全年工作300天，职工均不在厂区住宿，参考《安徽省行业用水定额》（DB 34/T 679—2019）中定额，职工生活用水量按50L/人•d计算，则生活用水量为 0.5t/d（150t/a），生活污水按用水量 80%，则项目生活污水量为 0.4t/d（120t/a）。生活污水浓度如下：CODCr 320mg/L﹑SS 200mg/L、SS 220mg/L﹑氨氮30mg/L。 项目用水、排水情况见下表。 表4-6 建设项目用水情况表 用水项目 用水量标准 规模 时间 用水量 排水系数 排水量 t/d t/a t/d t/a 生产用水 50L/人•d 10人 300d 0.5 150 0.8 0.4 120 建设项目日用水量平衡图见下图。 图2 建设项目水量平衡图 单位（m3/d） 类比同类型项目，项目废水污染物源强及产生情况见下表。 表4-7 废水污染物产生情况表 污染因子 COD(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) NH3-N(mg/L) 生活污水产生浓度（120t/a） 320 200 220 30 污染物产生量（t/a） 0.038 0.024 0.026 0.004 2、影响及防治措施 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后由附近村民定期清掏用做农肥。 （1）处理设施工艺及可行性分析 本项目新建化粪池一座，容积10m3，化粪池设施结构简单，占地面积小，施工周期短，经济适用，操作方便，且无噪音，应用较为广泛较适合该项目生活污水的预处理。 标准化粪池用于去除生活污水中可沉淀和悬浮的物质，贮存并厌氧硝化在池底的淤泥，使有机物转化为无机物。由于厂区粪便污水中含有粪便、纸屑、病原虫等，在池中经过一定时间内的沉淀后能去除约50%～60%，降解有机物达40%左右，所以化粪池在生活污水中能起预处理作用。 化粪池的建造和使用应注意以下问题：一是由于淤泥在池内进行厌氧分解过程中， 会产生硫化氢，这会使水呈酸性，因而会对混凝土、砖、石、钢筋产生腐蚀作用。因此， 不管采取何种材料建化粪池，都必须满足池壁和池底不渗漏的要求。二是化粪池投入使用以后，一些悬浮物会漂浮在表面。使用过程中应经常检查和清除，以免堵塞而影响处理效果。三是化粪池在使用过程中应十分注意清挖周期，不要等污染物累积到最大时在排除。同时清挖时一般应考虑留下20%的污泥来“熟化”化粪池。 （三）噪声 1、源强分析 项目噪声主要产生于破碎机、粉碎机、造粒机、风机等设备运行过程，噪声值在65~90dB（A）之间。评价建议采取的措施是： ①将高噪设备安装在封闭车间内并加装隔音门窗； ②对产生机械噪声的设备，安装减振装置，进行柔性联接，以减小其震动影响； ③注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染； ④加强高噪车间外绿化，利用树木的屏蔽作用降噪； 经过以上隔声、消声、减震等措施处理后，降噪效果明显。设备声源值及治理后噪声值见下表。 表4-8 主要设备噪声源强 设备名称 台数 噪声声压级（dB(A)） 降噪措施 降噪效果 破碎机 1台 80-90 隔声、减振 ≥25dB(A) 粉碎机 1台 75-85 造粒机 5台 75-85 回料机 1台 70-80 提升蛟龙 5台 65-75 筛分机 1台 65-75 装载机 2台 65~70 2、厂界和环境保护目标达标情况分析 （1）预测模式 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2022）中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界及附近敏感点的影响进行预 测。 根据项目各个噪声源的特征，噪声源分为面源和点源。根据项目各个噪声源的特征，对噪声源集中的车间作为面源，其它作为点源。 ①室外声源预测模式 户外传播声级衰减计算模式按下面公式进行计算。 式中： LA(r0)——参考点 A 声压级； r —— 预测点距离，m； r0—— 参考点距离，m； ②室内声源预测模式 噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律 如下：当预测点和面声源中心距离 r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r<a/π 时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当 a/π<r<b/π，距离加倍衰减 3dB 左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10lg(r/r0))；当 r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性(Adiv≈20lg(r/r0))。其中面声源的 b>a。图中虚线为实际衰减量。 图3 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 1)当 r<a/π 时 声压级几乎不衰减，r 处的声压级按下式计算： LA(r) = LA(r0) 2)当 a/π<r<b/π 时 声压级随着距离加倍衰减 3dB 左右，类似线声源衰减特性，r 处的声压级 按下式计算： LA(r) = LA(r0) - 10lg ((r-a/π)/r0) 3)当 r>b/π 时 声压级随着距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性，r 处的声压级 按下式计算： LA(r) = LA(r0) - 20lg ((r-b/π)/r0) ③预测点的等效声级贡献值 第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作 时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为 式中： Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L Ai ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； t i ——i 声源在 T 时间段内的运行时间，S； t j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 由于项目夜间（22：00~次日6：00）不工作，故仅对昼间进行预测，各噪声源衰减到各厂界后结果见下表。 表4-9 项目营运期噪声衰减预测结果一览表 预测 点位 设备叠加后 源强dB(A) 距离厂界距离（m） 噪声贡献值dB(A) 标准值dB(A) 北厂界 69.5 60 43.5 60 东厂界 35 55.9 西厂界 60 43.5 南厂界 40 53.3 由上表预测结果可以看出，营运期高噪声设备经采取厂房密闭隔声、基础减振措施，再经距离衰减后，厂界四周噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区昼间排放标准的要求。 项目噪声监测计划见下表。 表4-10 噪声监测计划内容一览表 项目 监测因子 取样位置 监测频率 执行标准 噪声 等效连续A声级 厂界四周 由于夜间不生产，检测时间为每季度昼间一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB l2348-2008）表1中2类区昼间标准 （四）固废 1、固体废弃物产生情况 项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般固体废物和危险废物。 A生活垃圾 生活垃圾：项目员工10人，每人生活垃圾产生量为0.5kg/d，年工作时间为300d，厂区内年产生活垃圾总量为 1.5t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 B一般固废 （1）除尘器收集的粉尘：根据工程分析可知，破碎、粉碎、造粒工序粉尘经收集后经处理后高空排放，除尘器收集粉尘量为29.813t/a，该部分固体废物收集后可回用于生产中； （2）不合格产品：根据企业提供的资料，本项目运营期，不合格产品产生量约200t/a，收集后回用于生产中。 C危险废物 （1）废润滑油：根据业主提供资料，项目颗粒机使用的润滑油每一年维护时需更换2次，产生的废润滑油约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。废润滑油桶装暂放于危废暂存间，委托有资质单位进行处理。 （2）废润滑油桶：项目生产设备需定期维护，更换润滑油，此过程有废油桶产生，废油桶产生量约0.001t/a，废油桶属于于危险废物，危废代码HW08（900-214-08），委托有资质的单位处置。 项目运营期固体废物产生情况汇总如下表。 表4-11 固体废物的产生及处置情况表 序号 废物类别 产生工序 名称 产生量 （t/a） 处理处置方式 1 生活垃圾 日常生活 生活垃圾 1.5 由环卫部门定期清运 2 一般固废 粉尘治理 除尘器收集的粉尘 29.813 收集后回用于生产中 不合格产品 不合格产品 200 收集后回用于生产中 3 危险废物 设备维护 废润滑油 0.01 暂放于危废暂存间，委托有资质单位进行处理 设备维护 废润滑油桶 0.001 表4-12 危险废物汇总表 序号 名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生 工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-214-08 0.01 设备维护 液态 石油类 矿物油 6个月 T 交有资质的单位处理 2 废润滑油桶 HW08 900-214-08 0.001 润滑油拆包装 液态 石油类 矿物油 6个月 T 交有资质的单位处理 表4-13 危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存 场所 名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-214-08 生产车间西北部 5m2 桶装 0.5t 6个月 2 废润滑油桶 HW08 900-214-08 袋装 0.5t 6个月 2、处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 一般固体废物除尘器收集的粉尘、不合格产品在收集后在一般固体废物暂存间，对于一般工业废物，建设单位应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及相关资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 项目危险废物需暂存于危废间内，厂区需设置危险废物暂存间（位于生产车间西北部，设置面积约5m2），产生的废润滑油、废油桶做为危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析项目产生的危险废物可能造成的环境影响。 1）危废贮存 本项目危废储存在专门的危废暂存间，废润滑油在相应的容器分类存储。企业应在危废暂存间安装视频监控设施（视频等影像资料至少储存一个月），并配备智能计重设备、手持智能终端及危废标签打印机。 2）危险废物的收集 项目危废的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 3）危险废物的暂存要求 危废暂存间采取的防渗措施如下： ①危废暂存间地面基础采取防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ②危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容； ③危废暂存间内不同危废分区存放。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，危废暂存间采取如下措施： 4）企业须健全危废相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危废统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危废管理； ②企业须建立危废收集操作规程、危废转运操作规程、危废暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危废暂存间张贴警示标示，危废包装物张贴警示标签； ④规范危废统计、建立危废收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危废情况的记录，记录上须注明危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 5）危废在危废暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 ①必须将危废装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危废在同一容器内混装； ②盛装危废的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危废相容（不相互反应）； ③危废贮存前应进行检验，确保同预定接收的危废一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危废； ④必须定期对所贮存的危废包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 6）危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： ①危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③危废运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ④危废转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危废转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危废转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危废转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 ⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上，本项目各项固废均能得到合理处置，不会造成二次污染，对周边环境影响较小。 （五）地下水、土壤环境影响和保护措施 5.1污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏用做农肥。正常情况无废水外排。 拟建项目破碎粉、碎造、粒粉尘经采取相应措施后均能达标排放，少量随降水进入土壤，不会造成土壤酸化、碱化、盐化。本项目运营期对土壤环境影响途径为生活污水下渗，危险废物跑冒滴漏对土壤环境、地下水环境的影响。 5.2污染防治措施 （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内化粪池等采取相应措施，加强巡视，以防止废水渗漏，降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土； ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）防渗措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要为危废暂存间，防渗措施为：15-20cm的防渗水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区 主要包括生产车间、收储车间：水泥硬化处理，采用15-20cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-14。 表4-14 地下水分区防渗措施一览表 污染区 构筑物名称 防腐防渗措施 防渗技术要求 一般 防渗区 生产车间、收储车间 采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 重点 防渗区 危险废物暂存间 采取10cm后三合土铺底+15~20cm防渗混凝土+2mm环氧树脂 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 在采取以上防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 （六）生态环境影响 本项目选址区域，为空地，周边无珍惜动植物，运营期在落实好环评提出的污染防治措施后，废气、噪声均能达标排放，废水、固体废物能得到妥善处置，不会产生二次污染，项目建成后及时对地面进行绿化和硬化。项目本身对周边生态环境影响较小。 （七）环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 本次风险评价对项目进行风险识别，找出潜在危险源，并提出预防和应急处置措施，确保项目的环境风险处在可接受的范围内，达到降低环境风险和保护环境的目的。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），以项目边界范围的区域为一个风险单元进行环境风险分析，具体如下： 1、风险调查 ①风险物质种类 本项目生产过程中所使用的原材料不涉及风险物质，但涉及的原料产品均为可燃物质。 ②可能影响途径 根据项目的生产工艺过程及加工条件，本项目对环境可能的影响途径为：厂区火灾烟气、废水进入环境中造成污染；废气治理措施失效，造成粉尘超标排放，影响环境质量。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B给出的临界值，计算出风险物质数量与临界量的比值Q，以判断项目风险潜势，本项目不涉及风险物质，故Q=0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，可直接判定I=1。 3、评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据涉及的危险物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析，具体按照下表4-15划分。 表4-15 建设项目风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a—是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性分析的说明。见附录A。 根据前文风险潜势判定，项目环境风险潜势为Ⅰ；对照上表可知本项目的环境风险评价为简单分析。 4、环境风险防范措施 建设单位需组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该厂的环安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合项目所在区域具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育、培训工作，以提高职工安全意识和安全防范能力。 （1）总图布置安全防范措施 本项目厂区总平面布置严格执行《工业企业总平面设计规范》等国家有关法规及技术标准要求进行，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。 （2）废气事故风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入净化系统进行处理以达标排放。 （3）火灾防范措施 ①设备的安全管理定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 ②车间应保证废气处理装置正常稳定运行，同时车间通风换气，防止厂房内粉尘聚集造成火灾爆炸的危险。 ③需要设立可燃气体报警系统与自动消防灭火系统；用电设施采用防爆电器，并有可靠安全接地保护措施，符合防爆安全规范。 ④严禁火源进入生产厂房和仓库内，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，防止因火源引燃造成火灾事故。 ⑤发现起火，立即报警，通过消防灭火；切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员； ⑥通知安全、消防、救护等相关部门人员，启动相应的应急救护程序； ⑦组织救援小组，封锁现场，疏散人员； ⑧灭火工作结束后，对现场进行恢复清理； ⑨调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充或修改事故防范措施和应急方案。 固废事故风险防范措施 固体废物临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹，确保固废实现“零排放”，不会对环境产生二次污染。 （5）风险管理制度 ①制定安全责任制、各项安全管理制度、操作规程、安全技术规程和各种设备维修保养和设备管理制度，加强现场管理，狠抓劳动纪律，同时经常对职工进行思想教育、工艺操作、设备操作训练，使职工能熟练掌握所在岗位和所在环境中的各个要素，了解一些常见的扑火、中毒的自救能力，互相救助的一些常识。 ②建立巡回检查制度，这个检查不是浮于形式，而是实实在在的检查，查隐患，发现问题及时上报并且责令负责部门限期整改到位，复查合格，记录在案。 5、突发环境事故应急预案 1）事故应急组织机构 项目运营期应急组织机构由公司法人、领导，以及企业员工组成，成立应急指挥中心、应急小组；法人任总指挥，总经理任副总指挥，负责环境应急工作的组织和指挥，全权负责应急抢险与抢修工作，总指挥和副总指挥均不在现场时，由总指挥指定现场总指挥，并全权负责事故现场的应急抢险与抢修指挥工作。 为保障环境事故应急抢险的顺利实施，应急指挥中心下设5个应急小组，各组的主要职责如下：①抢险救援组：按照事故抢险预案，根据应急抢险总指挥的命令，具体实施抢险。负责企业内设备和消防系统的操作；随时监控事故的扩散情况，控制各种火源；向到场的消防队人员介绍事故情况。对事故原因、现场情况及抢险情况进行详细记录，便于事故抢险结束后对事故进行彻底调查。 ②救护组：按照事故抢险预案，根据应急抢险总指挥的命令，进行疏散人员隔绝交通，控制人员进出事故区；对受伤人员及时施救，严重的送医院救治。 ③技术支援组：按照事故抢险预案，根据事故现场具体情况，参与制订出最佳抢险方案供总指挥决策、参考。 ④应急通讯组：根据警报，迅速通知有关人员赶赴事故应急现场；根据总挥的指令通知公司外有关人员、单位协助抢险；通知专业救援队伍和当地职能部门，通知与应急无关的人员撤离至安全区。 ⑤后勤保障组：负责抢险所需车辆的安排和调配，负责抢险现场车辆运行安全。负责抢险现场的后勤保障。负责媒体及外来有关人员的接待。 2）应急预案主要内容 建设单位应根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的要求做好企业的突发环境事件风 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 | 险评估和应急预案的编制、评审和备案工作。 本项目突发环境事件应急预案的主要内容包括但不限于下表4-16所示的内容。 表4-16 环境风险应急预案内容一览表 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 2 应急计划区 仓储区、成品区 3 应急组织机构 以建设单位为主体，企业法人为应急总指挥，总经理为副总指挥，与各部门领导组成应急指挥中心，以企业员工为主体组建应急小组，主要包括抢险救援组、救护组、技术支援组、应急通讯组和后勤保障组。应急组织机构主要负责本项目突发环境事件的应急救援；应急人员必须为培训上岗熟练工人，项目应急计划与当地政府应应急预案想衔接，并服从当地政府的统一调度管理。 4 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序，以及适合相应情况的处理措施。 5 应急设施设备与物资 配备消防系统，干粉灭火器，喷淋系统等设施设备、配备一定数量的灭火器、消防栓等，设立应急资源储存室，配备安全警戒线、安全帽、静电防护服、防毒面具、灭火器、应急照明灯具、急救药品等物资 6 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、联系人、联系电话以及相关配套的交通保障、管制、消防、环境保护部门联络方式，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 7 应急环境监测 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为应急指挥部门提供决策依据。 抢险、救援控制措施 严格规定事故易发区、事故现场、邻近区域、防火控制区域的设置控制，以及清除污染措施及相应设备的数量，使用方法及人员。 8 疏散计划 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，制定事故发生时厂区内的职工撤退应急路线图，厂区外可能受威胁区域的民众疏散路线图，以及医疗救护等。 9 事故应急救援关闭程序 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 10 事故恢复措施 制定有关环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行评价。 11 应急培训计划 定期安排有关人员进行培训与演练。 12 公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 13 记录和报告 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 6、环境风险分析结论 项目不涉及环境风险物质，经过风险识别判断其环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小，加强日常运行管理，落实本报告提出相关风险防范于应急处置措施的前提下，项目的环境风险可控制在可接受的范围内。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 安徽嘉恒生物质燃料加工有限公司秸秆收储及颗粒固化加工项目 建设地点 安徽省 淮南市 / 寿县 / 地理坐标 经度 116.97415531 纬度 32.33238045 主要危险物质及分布 无 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 当厂区发生废气处理设施不能运行时，会增加粉尘排放量，影响大对周边环境造成影响；火灾产生的消防废水，随着雨水进入雨水管 对地表水水质造成严重的不良影响。 风险防范措施要求 ①加强消防设施和灭火器材的配备、严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通；②加强员工教育培训，使全体人员充分认识本岗位火灾危害性，增强防范意识。各部门的负责人要充分认识做好消防安全工作的重要性和紧迫性，思想上予以高度重视，将消防工作放在重要位置，与其它各项工作同计划、同布置。绝不能只顾经营，忽视消防安全。要按照《中华人民共和国消防法》有关规定，认真履行法定消防安全职责，全面落实各项防火工作措施。③定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。严格按照国家有关规定在建造、装修时办理防火审批手续,按要求设置火灾报警、自动喷淋、室内消火栓、防排烟、灭火器材、应急照明和安全疏散通道出口等消防设施。日常管理中要明确专门人员定期进行防火安全检查，重要设备和重点部位应当每日进行巡査，检査情况要书面记录。要确保消防设施能正常运行，要保证安全疏散通道及出口在营业时间畅通。④加强管理，严格执行各项规章制度。认真制定和完善各项消防安全管理规章制度。对电工、消防控制中心值班人员等特殊工种人员要经过消防机构等专业部门进行培训，经考核合格，领取合格证方准上岗。结合自身实际，制定灭火疏散预案，定期组织员工进行演练。要从相关行业火灾事故中吸取教训，严格用火用电制度，有效地减少和消除诱发火灾的因素。⑤应避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源，库房建筑 及各种设备符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据风险识别结果，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急预案地基础上，其环境风险是可接受的。 （八）环保投资一览表 本项目总投资约5200万元，其中环保投资约36万元，占投资总额0.69％，环境保护投资估算详见下表： 表4-18 环保设施及其估算一览表 类别 污染物 污染防治措施 环保投资（万元） 废气 破碎、粉碎工序 粉尘经集气罩收集后通过脉冲布袋除尘 器处理后由 15m 高排气筒（DA001）排放 12 造粒工序 粉尘经集气罩收集后通过脉冲布袋除尘器处 理后由 15m 高排气筒（DA002）排放 8 废水 生活污水 生活污水经化粪池（10m3）处理后由附近村民定期清掏，用做农肥 2 噪声 设备噪声 选购低噪声设备，设置减振基座和加装隔声门窗 3 固废 一般固废 除尘器收集粉尘 在一般固废暂存间，暂存后回用于生产中 3 不合格产品 危险废物 废润滑油 在危险废物暂存间（5m2）暂存后交由资质单位处理 3 废润滑油桶 生活垃圾 收集后由环卫部门清运 1 风险 / 加强管理，制定应急预案，环境警示标志 4 合计 36 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、粉碎粉尘排气筒 DA001 | 颗粒物 | 集气罩+软帘+脉冲布袋除尘器 +15m 高排气筒 （DA001）排放 （收集效率 90%， 处理效率 99%，风 量为 20000m3/h） | 满足《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） 表 2 中二级标准及 无组织排放监控浓度限值 |
|  | 造粒粉尘排气筒 DA002 | 颗粒物 | 集气罩+软帘+脉冲 布袋除尘器+15m 高 排气筒（DA002）排 放（收集效率 90%， 处理效率 99%，风量 为 20000m3/h） |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间密闭（车间 内粉尘 70%沉降后会用于生产） |  |
| 地表水环境 | 生产废水 生活污水 | COD | 经化粪池预处理后定期清掏用于周边农田施肥，不 外排 | 不外排 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废弃物：除尘器收集粉尘、不合格产品在一般工业固体废物暂存库（面积50m2）暂存后外售至物资回收部门。 危险废物：废润滑油、废润滑油桶在危险废物暂存间（5m2）暂存后交由资质单位处理； 生活垃圾：集中收集后由环卫部门清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①严格按照国家相关规范要求，加强巡视，以防止废水渗漏，降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土； ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ④厂区进行分区防渗，生产车间为一般防渗区，进行采取15~20cm防渗混凝土硬化即可；危废间为重点防渗区采取15~20cm防渗混凝土+2mm环氧树脂的防渗措施 |
| 生态保护措施 | 厂区建成后地面及时进行硬化和绿化。 |
| 环境风险 防范措施 | ①企业应定期对废气处理设施进行维护保养，确保废气处理系统正常运行。 ②生产过程中做好防渗漏、防泄漏、防火灾等工作。 ③严格加强车间管理，规范车间各单元的布置情况，预留足够的消防通道。 ④加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知 识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。 |
| 其他环境 管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废水、厂界噪声等定期进行监测。 ③废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。 ④按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）要求设置采样口。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合当地规划，选址可行。项目产生的各类污染对区域环境质量会产生一定影响，但只要认真落实各项环境保护措施，各类污染物均可实现达标排放，并且对周围环境产生的影响较小，不会造成区域环境功能级别的改变。 因此，从环境影响角度考虑，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量t/a（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量t/a ② | 在建工程 排放量t/a（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量t/a（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量t/a （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0.301 | 0.301 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 29.813 | 0 | 29.813 | +29.813 |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①