# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：寿县中医院康复综合楼建设项目

建设单位（盖章）：    寿县中医院

编制日期：       2022年12月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	63

附表

建设项目污染物排放量汇总表	64

本报告包括以下附图附件：

附图：

附图1 本项目地理位置图；

附图2 本项目周边环境关系图；

附图3 医院平面布置图；

附图4 规划前后平面布置对比图；

附图5 雨污管网图；

附图6 项目与生态红线位置关系图；

附图7 项目与城市总规关系图；

附图8 项目平面布置图。

附件：

附件1 项目委托书；

附件2 资料确认单；

附件3 项目立项文件；

附件4 综合住院楼、医技楼建设项目环评批复；

附件5 综合住院楼、医技楼建设项目验收监察报告；

附件6 环境验收监测报告；

附件7 排污许可证；

附件8 床位调整文件；

附件9 国医楼项目环评批复；

附件10 噪声监测报告；

附件11 医疗废物集中处置合同；

附件12 未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）处置协议；

附件13 污水处理站扩建说明；

附件14 函数意见；

附件15 修改清单。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 寿县中医院康复综合楼建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2204-340422-04-01-217429 |
| 建设单位联系人 | 尹卫国 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽 省 淮南 市 寿 县 寿春南路寿县中医院院内 |
| 地理坐标 | 东经116度46分54.764秒，北纬32度33分17.567秒 |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | “四十九、卫生 84”中“108.医院841”的“其他（住院床位20张以下的除外）” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寿县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 寿发改审批【2022】399号 |
| 总投资（万元） | 23106.86 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 0.14 | 施工工期 | 24 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12342 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为综合医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中的鼓励类“三十七、卫生健康，5、医疗卫生服务设施建设”。项目于2022年9月8日获得寿县发展和改革委员会《关于寿县中医院康复综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批【2022】399号），批复中同意了本项目的立项建设，项目编码为2204-340422-04-01-217429。 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策的要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。具体分析如下： 表1-1 本项目与“三线一单”相符性分析 环环评【2016】150号要求 本项目相符性分析 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于淮南市寿县寿春南路寿县中医院院内，根据《淮南市生态保护红线》，项目所处区域不属于生态保护红线的管控的区域，距离本项目最近的生态红线区域为陡涧河，位于本项目北侧，最近距离约1.4km，符合生态保护红线的要求。本项目与生态红线的位置关系详见附图6。 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目所在区域声环境、地表水的环境质量均较好，均可达到相应的环境功能区划要求，PM10、PM2.5年平均浓度值和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数不满足环境空气质量二级标准，空气为不达标区。本项目为综合医院，污染物产生量较小。在采取本次环评提出的环保措施后，本项目产生的废水、废气、噪声、固废均得到合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线要求。 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目位于寿县中医院现有预留场地内，不额外新增占地。本项目营运过程中会消耗一定量的电源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，以清单方式列出的精致、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目为综合医院建设项目，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类建设项目。项目于2022年9月8日获得寿县发展和改革委员会的批复，同意本项目的立项建设，项目编码为2204-340422-04-01-217429。综上所述，本项目符合国家及地方产业政策的要求，符合环境准入负面清单的管理要求。 3、与城市总体规划的符合性分析 本项目建设地点位于淮南市寿县寿春南路寿县中医院院内西侧，根据寿县自然资源和规划局发布的《寿县县城总体规划（2013-2030年）》，本项目所在地块土地使用性质为医疗卫生用地；项目为综合医院的建设，满足《寿县县城总体规划（2013-2030年）》的要求。本项目与规划图位置关系详见附图7。 4、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于淮南市寿县寿春南路寿县中医院院内，根据《寿县县城总体规划（2013-2030年）》可知，本项目用地属于医疗卫生用地，用地性质符合城市总体规划的要求。根据寿县发展和改革委员会《关于寿县中医院康复综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批【2022】399号）可知，批复同意本项目的立项建设，建设地点位于寿县中医院院内。 根据现场勘查及项目区域污染源调查，项目所在区域范围内没有大型工厂及其较大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好；医院附近没有大型工厂及其较大的噪声污染源；场址地理位置优越，周边交通方便，便于市民就医。 本项目污水主要是医疗和生活废水等，大气污染主要是汽车尾气和污水处理站废气；固体废物主要是医疗废物和生活垃圾等，噪声设备均采取减振、隔声措施。根据项目的工程分析和环境影响分析可知，项目建成后，对污染物采取一定的防治措施，污染物均达标排放，对周围环境影响可接受。 本项目平面布置图力求做到医患、洁污分离，合理布局、紧凑设置。考虑到无障碍设计，使患者可以方便到达各区域，康复综合楼的每层均设置了卫生间及盥洗室，设置完整的候诊空间，充分体现对患者的关怀，方便使用。 综上所述，本项目选址合理。 5、项目与周边环境相容性分析 根据现场调查，本项目拟建场所位于寿县中医院西侧空地，寿县中医院现有主要建筑包括： 综合住院楼：已建，为一栋地下1层地上15层建筑，位于本项目东侧； 医技楼：已建，为一栋3层建筑，位于综合住院楼东侧，拟拆除； 康复中心楼：已建，为一栋4层建筑，位于本项目东侧，拟拆除； 门诊部：已建，为一栋4层建筑，位于本项目东侧； 急诊综合楼：已建，为一栋5层建筑，位于本项目东北侧。 国医楼：在建，为一栋地下1层地上6层建筑，位于本项目东侧，建筑面积9391m2。 本项目位于寿县中医院西侧区域，项目建设对于医院内现有的物流和人流影响较小。本项目的建设，将充分利用医院现有闲置的土地资源，提升医院的医疗服务能力，与周边环境相容性较好。寿县中医院院区现状平面布置图详见附图3，规划前后平面布置对比图详见附图4。 医院周边以居住区、办公区以及配套的零散商业为主。院区南侧为芍陂路，隔路为驾驶学校和寿县烟草专卖局；院区西侧为寿霍路，隔路为居民点和待开发地块；院区北侧为科达石化加油站和天宝花园小区；院区东侧为寿县农产品质量安全监督检验站和寿春路。寿县中医院周边环境关系图详见附图2。 医院周边无大型工厂及较大的废气、噪声排放源，周边为城镇居民，方便居民的就医，为城镇居民的生活提供足够的保障，增加居民就医的便捷性，大大提高了对病人病情的抑制。北侧存在科达石化加油站，加油站正常运行情况下对本项目影响较小，如发生突发环境事件，则可能对本项目及周边居住办公区造成一定影响，故科达石化加油站应加强日常生产过程的安全管理，将环境风险降到最低。 综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，满足“三线一单”管控要求，与寿县城市总体规划相符，选址与周边环境相容，项目的建设具有可行性。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 寿县中医院成立于1984年，新院址坐落于新城区寿春南路，建院三十余年以来，始终坚持中、西医结合和突出中医特色的办院方向，2013年12月20日国家中医药管理局正式授牌为二级甲等中医医院。现已发展成集医疗、教学、科研、预防、保健和急救为一体的综合性二级甲等中医医院。 医院科室设置齐全，有内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、骨伤一科、骨伤二科、麻醉科、手术室、口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、血液透析、ICU、肝病专科、糖尿病专科、针灸科、康复中心、治未病科、急诊科、产后康复中心等临床科室。医技有：检验科、放射科、CT室、核磁共振室、彩超室、病理科、胃镜室、脑彩超、脑电图、心电图、肺功能、供应室、肠镜室等13个科室。医院设有办公室、医务股、护理部、监察室、宣传股、党委办、会计室、医保办、总务股、人事股、计生办、院感办、防保股、质控办、工会、妇委会、病案室、药械科、医学装备科、网络办、综合库房、科教科等职能科室。 医院实施“科技兴院”战略，着力打造中医特色专科，有省级重点专病—中医肝病、颈肩腰腿痛；市级重点建设专科—骨伤科、推拿科。拥有国家级基层名中医工作室，省级名老中医1人，省级基层名中医2人，医院始终奉行“以病人为中心”的核心理念，不断提高医疗技术与服务水平，坚持以人为本，内强素质，外树形象，追求和谐，力争创建全国示范中医医院。 党的“十九大”提出实施健康中国战略，是新时代医疗卫生工作的纲领。人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。全面取消以药养医，健全药品供应保障制度。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。 为了构建与全面建设小康社会相适应的医疗卫生保健体系，改善医院的医疗服务及办公条件，更好地服务广大人民群众，牢固树立“以病人为中心”的服务理念，进一步深化管理，完善医疗服务的各个环节，提高服务层次，以和谐医患关系，推动和谐医院建设，寿县中医院拟建设“寿县中医院康复综合楼建设项目”。该项目在现有院区西侧区域预留空地新建一栋康复综合楼。康复综合楼为一栋地下一层地上八层的建筑，内设急诊科、体检中心、内镜中心、康复中心、康复科标准病房、肾病科标准病房、肿瘤科标准病房、中西药库、病理科等功能分区，配套床位数195张。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律的有关规定，“寿县中医院康复综合楼建设项目”需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于名录中“四十九、卫生 84——108.医院841——其他（住院床位20张以下的除外）”类，需编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 四十九、卫生 84 108 医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842 新建、扩建住院床位500张及以上的 其他（住院床位20张以下的除外） 住院床位20张以下的（不含20张住院床位的） 据此，寿县中医院委托六安渌源环境安全技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作，负责编制该项目环境影响报告表，委托书详见附件1。 接受委托后，六安渌源环境安全技术有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法律法规文件和环境影响评价技术导则编制了该项目的环境影响评价报告表，报请生态环境主管部门审查、审批，以期为本项目管理提供参考。 2、项目建设内容及规模 （1）项目基本情况 ①项目名称：寿县中医院康复综合楼建设项目； ②建设单位：寿县中医院； ③项目性质：扩建； ④项目代码：2204-340422-04-01-217429； ⑤建设地点：安徽省淮南市寿县寿春南路寿县中医院院内； ⑥主要建设内容及规模：该项目新建康复综合楼9层（地下1层地上8层）约25000平方米，其中：地上建筑面积12093.04平方米、地下建筑13063.87平方米，占地面积1.2342公顷（S=12342平方米），框架结构建筑物、附属工程及设备。 ⑦项目投资估算：该项目总投资为23106.86万元。 （2）建设内容 本项目新建康复综合楼一栋，康复综合楼为一栋地下一层地上八层的建筑，地下负一层布置人防区及地下停车场，一层布置为急诊科，二层布置为体检中心和内镜中心，三层布置为康复中心，四层布置为康复科标准病房，五层布置为肾病科标准病房，六层布置为肿瘤科标准病房，七层布置为中西药库，八层布置为病理科。康复综合楼配套医务人员约270人，后勤管理人员约30人，设置床位195张，建成后门诊量约为410人次/d。同时配套建设给排水消防、通风及空调系统、电气、智能化系统、医用气体系统、床位单元设施等，配置医疗设备，配套建设室外给排水、电气、道路、广场、停车场、绿化景观、扩建污水处理站等工程。 项目具体组成详见下表。各楼层平面布置图详见附图8。 表2-2 项目建设组成一览表 工程类别 单项工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 康复综合楼 一层：急诊科，布置有护士导诊台、诊疗室、抢救室、手术室、输液大厅及3人间病房，配套床位24张。 新建 二层：体检中心和内镜中心，主要布置护士导诊台、体检核心区及内窥镜检查区等。外侧建设一座与综合住院楼相连的架空连廊，建筑面积108.7m2。 三层：康复中心，主要布置康复大厅及诊室6间。 四层：康复科标准病房，主要布置医生办公室、护士值班室及3人间病房等，配套床位57张。 五层：肾病科标准病房，布置医生办公室、护士值班室、抢救室及3人间病房等，配套床位57张。 六层：肿瘤科标准病房，主要布置医生办公室、护士值班室、抢救室及3人间病房等，配套床位57张。 七层：中西药库，主要布置中药库核心区及西药库核心区等。 八层：病理科，主要布置护士导诊台、大厅及病理科核心区等。 负一层：变配电机房、人防区及地下停车场，设置机动车停车位320个和非机动车720个。 辅助工程 食堂 依托医院现有食堂，本项目不单独再设食堂。 依托 氧气泵房 位于拟建康复综合楼北侧，一层建筑，建筑面积67.95m2。 新建 污水处理站 扩建医院现有污水处理站，现有污水处理站处理规模为400m3/d，拟扩建处理规模至750m3/d。 扩建 公用工程 供电 从已建成的综合住院楼负一层的配电房引入两路独立电源至本项目配电房，两路电源同时工作，互为备用。此外，重要设备如CT机等采用UPS系统。 依托/新建 供水 由寿县市政供水管网接入。 依托 排水 雨污分流，污污分流。雨水排入市政雨水管网，食堂废水经隔油池预处理，生活污水经室外化粪池处理；食堂废水和生活污水处理后与医疗废水集中排至医院污水处理站处理，污水处理站出水接管市政污水管网。 依托 通风 康复综合楼整体设计1套中央空调通风系统，各楼层分别设置新风机组，新风风机安装于新风机房内。有强制排风需求的区域安装排风装置，排风通过排风井排出。中央空调通风系统制冷供热采用智能变频多联空调系统，空调外机设置于康复综合楼屋面。 新建 消防 按相关规定设置各类消防设施，在地下室设消防水泵房。 新建 环保工程 废水 食堂废水经隔油池预处理，生活污水经室外化粪池处理；食堂废水和生活污水处理后与医疗废水集中接入医院扩建后的地埋式污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+调节+A/O生化处理+沉淀+消毒”工艺，污废水经污水处理站处理后，接管至市政污水管网。 依托/扩建 废气 污水处理站恶臭气体，在产生恶臭区域加盖密闭，投放除臭剂。食堂油烟采用油烟净化器进行处理，处理后的油烟经专用排烟管道引至楼顶排放。 依托 噪声 采取选用低噪声设备、房间隔声、高噪声设备安装减振基座等对院区噪声排放进行综合治理。 新建 固废 医疗废物依托现有医疗废物暂存点暂存，面积35m2，位于院区西北角，定期由专用车辆送往淮南市康德医疗废物处置有限公司统一处置。未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）和普通包装物收集暂存后交由安徽灵春科技环保有限公司回收综合利用，处置协议详见附件12。生活垃圾由环卫部门统一清运。 依托 依托工程依托可行性分析： 本项目食堂、供电系统、供水线路、排水系统、废气处理、医废处置等工程依托医院现有工程。目前医院食堂、供电、供水仍然具有一定的运行负荷空间，可以满足本项目的新增需求。 医院现有排水工程为雨污分流，污污分流；本项目位于现有院区范围内，雨污管网可接入院区内的现有管网，依托现有雨水排放口和污水排放口排放。本项目为康复综合楼建设项目，产生的废水种类和水质与医院现有废水的种类和水质相同，但水量有所增加；医院现有污水处理站处理规模为400m3/d，根据《寿县中医院国医楼建设项目环境影响报告表》的理论计算结果和要求，医院在国医楼项目投入使用前应将污水处理站至少扩建到448m3/d可满足医院污水处理需求；后根据《关于寿县中医院国医楼建设项目环境影响报告表的批复》（寿环评【2021】31号，详见附件9）要求：“本项目建设过程中，医院污水处站应进行扩建，扩建后的污水设计处理能力应大于448m3/d”，本项目结合国医楼项目环评和环评批复中的要求，拟将污水处理站的设计处理能力扩建至750m3/d，可满足全院对污水处理设施的需求，实现全院污水达标排放；排放的污水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政污水管网，同时满足国医楼环评批复中的要求，符合国家法律法规；根据《寿县中医院国医楼建设项目环境影响报告表》中关于废水章节的计算可知，国医楼项目在建成之后，整个院区的污水产生量为373.25m3/d，故扩建后的污水处理站余量为376.75m3/d，本项目污水产生量为244m3/d，故建成后的污水处理站可以满足本项目废水处理的依托需求，医院污水处理站扩建相关的说明详见附件13。 医院现有医疗废物暂存间面积为35m2，运行管理正常，储存能力仍有剩余，本项目位于院区范围内，产生的医疗废物种类与现有医院废物种类相同，产生量较少，现有医废暂存间的剩余储存能力可以满足本项目医疗废物的暂存需要。综上，本项目食堂、供电系统、供水系统、排水系统、废水处理工程、医废处置等工程依托医院现有工程可行。 表2-3 本项目主要技术经济指标一览表 序号 项目名称 单位 经济技术指标 备注 1 总用地面积 m2 12342.00 约18.51亩 2 总建筑面积 m2 25034.52 / 2.1 地上建筑面积 m2 11970.65 / 2.1.1 康复综合楼 m2 11902.70 地下1层地上下8层 2.1.2 氧气泵房 m2 67.95 / 2.2 地下室总建筑面积 m2 13063.87 / 2 计容建筑面积 m2 12093.04 / 3 建筑占地面积 m2 1678.18 / 4 建筑密度 % 13.60 / 5 容积率 / 0.98 ≤1.0 6 绿化率 % 41.50 ≥40% 7 机动车位数 辆 380 / 7.1 地上停车位 辆 60 / 7.2 地下停车位 辆 320 / 8 非机动车位 辆 720 / （3）主要医疗设备 本项目拟配备以下医疗设备： 表2-4 本项目拟新增设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 总价 （万元） 备注 1 超声支气管镜系统 奥林巴斯、宾得、富士 1 350 / 2 弥散型肺功能仪 捷斯特、耶格、瑞超 1 48 / 3 支气管药物激发试验装置 捷斯特、耶格、瑞超 1 70 / 4 便携式视频气管软镜 因赛德思、视新等 1 15 / 5 冷冻治疗仪 北京蓝库、爱尔博 1 50 / 6 氩气刀 北京蓝库、爱尔博 1 40 / 7 有创呼吸机 科曼、迈瑞、谊安 2 40 / 8 床旁超声仪 开立、华声、柯尼卡 1 50 / 9 FeNO检测仪 诺令、瑞普斯、尚沃 1 5 / 10 血气分析仪 理邦、沃芬、雷度 1 15 / 11 高端无创呼吸机 飞利浦、斯百瑞、融昕 2 40 / 12 中央遥测监护系统 MB800 1 6 / 13 动态多参数遥测监护仪 MB800-F+ 8 15.2 / 14 冰冻切片机 / 1 38.4 / 15 轮转式切片机 / 1 25 / 16 废液回收仪 20L 2 75.6 / 17 全自动免疫组化染色机 / 1 30 / 18 染色封片一体机 / 1 60 / 19 升降式取材台 / 1 5 / 20 数字切片归描仪 60通量 1 60 / 21 全封闭式脱水机 / 1 25 / 22 快速脱水机 / 1 20 / 23 空气处理机 / 20 100 / 24 玻片打号机 / 1 18.8 / 25 5人共揽显微鏡 / 1 25 / 26 组织包埋机 / 1 2 / 27 信息化系统 / 1 200 / 28 彩色多普勒超声诊断仪 / 1 180 / 29 X线光机（DR） / 1 180 射线装置 30 十二导心电工作站 / 1 6 / 31 高档次肺功能检测系统 / 1 45 / 32 骨密度检测仪 / 1 50 / 33 动脉硬化检测仪 / 1 30 / 34 高功能电測听系统 / 1 6 / 35 裂隙灯 / 1 4 / 36 心脏除顔仪 / 1 5 / 37 电于眼底鏡 / 1 20 / 38 电子胃镜系统 奥林巴斯GIF-H290Z 1 280 / 39 电于肠镜系统 奥林巴斯GIF-H290Z 1 280 / 40 床边X线机DR 联影 uDR380i 1 110 射线装置 41 中央监护站（拖监护仪） 迈瑞 1 40 / 42 床边彩超机 匝瑞ME7 1 50 / 43 电动电控心肺复苏仪 苏邦 MSCPR-1D-B2 2 40 / 44 有创血流动力 立可 WHM92-01 1 60 / 45 多参数心电监护仪 埴瑞N15 2 36 / 46 进口悬吊DSA 西门子 Attiszedll ceiling HDR 1 750 射线装置 47 床边CRRT 德国费森斯multiFihrate 1 40 / 48 有创呼吸机 迈牌SV300 3 60 / 49 ERCP系统（主要包括十二指肠胃镜） 奥林巴斯TJF-260V 1 220 / 50 3D电子胸腔镜系统 赛诺微 EVS200 1 200 / 51 电子胆道镜系统 奥休巴斯CHFTYPE 1 110 / 52 超声刀系统 强生GEN 11 1 50 / 53 大隐静脉激光治疗仪系统 金春谷科技FD-3O-A 1 50 / 54 进口高端有创呼吸机 迈柯唯（MAQUET） 1 60 / 55 高频电灼仪（黄金微针） 深圳半岛 型号：United 1 65 / 56 超脉冲二氧化碳激光治疗系统 武汉奇致 1 50 / 57 综合物理治疗系统 XYT-GZZ-III 1 70 / 58 智能疼痛治疗仪 XYG-5001VB型 1 15 / 59 电脑恒温蜡疗仪 XYL-UIF-36层 1 27 / 60 康复水疗池 XY-SL-CVI 1 52 / 61 水中运动康复训练系统 XY-SL-CXH 1 88 / 62 脊柱减压牵引系统 XY-JZJY-III 1 77 / 63 激光磁场理疗仪 Xf-JGC-V 1 84 / 64 红外光灸疗机 XY-WSJ-1V 1 20 / 65 体外冲击波 XY-K-SHOCKMSTER-500B 1 88 / 66 M更平衡评估训媒系统 XY-JZPH-I 1 100 / 67 情景互动评估系统 XY-QJHD-BV 1 30 / 68 经颅磁刺激器 XY-K-JLC-D 1 88 / 69 肌电生物反馈刺激仪 XY-K-SWFK-IV 1 22 / 70 空气波压力治疗仪 XY-K-LC-5型 1 17 / 71 神经康复功能评定系统 XY-SJ 1 17 / 72 手功能综合康复训练平台 XY-101C 1 33 / 73 上肢反馈康复训练系统 XYKSZFK-l 1 67 / 74 智能下肢反馈康复训练系统 XYKXZFK-9型 1 50 / 75 康复床 XYK-2 2 48 / 76 智能多功能转运床 XY-ZY-I 2 20 / 77 多关节主被动训练仪 XY-ZBD-IIID 3 42 / 78 等速肌肉十件组合训练器 Xf-14-10 1 25 / 79 磁刺激系统 3000 1 150 / 80 多关节等速肌力训练与测试系统 AB-3 1 100 / 81 移动天轨系统（200米） DJT-5900 1 240 / 82 步态训练与评估系统 ZiPlI-AIl 1 270 / 83 多关节等速训练与评估系统 Z1PII-AI4 1 68 / 84 气囊式体外反博系统 OM-A-I 1 59 / 85 肌电图分析治疗系统 Neu-Act ion-A4 1 37 / 86 医用血管造影X射线机 CGO-2100 plus 1 480 射线装置 87 便携彩超 TE9 1 75 / 88 CRRT（附人工肝功能） SWS-5000 专业版 1 70 / 合计 7065 / 本评价范围不包括康复综合楼拟安装的2台DR、进口悬吊DSA、医用血管造影X射线机等核技术利用设备，根据关于发布《射线装置分类》的公告，2台医用DR为Ⅲ类射线装置，进口悬吊DSA、医用血管造影X射线机属于Ⅱ类射线装置，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，建设单位应在使用Ⅲ类射线装置之前应填报环境影响登记表，购买安装Ⅱ类射线装置之前需设计相关使用机房并委托有资质单位编制辐射环境影响报告表，并向淮南市生态环境局（Ⅲ类射线装置）/安徽省生态环境厅（Ⅱ类射线装置）申领辐射安全许可证。 （4）公用工程 ①供电设施 本项目在康复综合楼负一层设置有变配电房，供电电源引用综合住院楼负一层设置的配电房；综合住院楼负一层设置的配电房由市电引入两路10kV电源，一用一备，母线分段，自动切换。当一路电源故障停电时，由另一路电源承担全部一级负荷和50%其它负荷。本工程照明、动力在变配电房设置干式变压器供电，对于医技用电，单独设置干式变压器供电。对于所有一级负荷设备均由两路低压电源引来并在末端自动切换。 对用电设备采取短路、接地和过负荷等保护措施，设专用计量仪表，且动力和照明分别计量，各供电回路均设有电流、电压仪表。 ②给水设施 供水由寿县寿春镇新城区供水管网引入，作为生活或消防用水。水源取自寿霍路与芍陂西路的市政自来水管网，并在医院内形成给水环网，供楼内医疗、消防和生活用水，本项目新增新鲜用水量为287.01m3/d。 按照消防规范，设置室内外消防设施。室外按距离设置地上式消火栓和消防接合器，室内设计消防喷淋、自动报警、消火栓及灭火器等系统。 ③排水设施 排水工程采取雨污分类，雨水经雨水管道和集水井排至院区外芍陂西路的城市雨水管道，排入东淝河。 项目运营期产生的废水包括门诊废水、检验废水、病房废水、职工生活污水、保洁废水和餐饮废水等。食堂废水经隔油预处理，本项目检验废水中主要为酸性废水，无含氰废水、含汞废水、含铬废水、洗印废水和放射性废水等，检验废水经中和预处理后（采用酸碱中和预处理工艺，项目依托医院现有缓冲池），与其他废水混合，排入医院扩建后的污水处理站，污水处理站采用“格栅+调节+A/O生化处理+沉淀+消毒”处理后，接管市政污水管网。接入市政污水管网的污水经寿县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东淝河。 ④通风系统 本项目采用中央空调通风系统。康复综合楼整体设计1套中央空调通风系统，各楼层分别设置新风机组，新风风机安装于新风机房内。有强制排风需求的区域安装排风装置，排风通过排风井排出。中央空调通风系统制冷供热采用智能变频多联空调系统，空调外机设置于康复综合楼屋面。 ⑤消毒、供氧 本项目不设单独的消毒，运营过程中所需的消毒依托医院现有的消毒中心。 本项目拟新建一座氧气泵房，位于院区西北角，拟建康复综合楼北侧、医废暂存间西侧，一层建筑，建筑面积67.95m2，为寿县中医院提供氧气供应。 ⑥消防 室内消火栓用水量为30L/S，自动喷水灭火系统的用水量为25L/S。并按规定在建筑屋顶设置消防水箱，10分钟消防初期水量按室内消火栓系统和自动喷水灭火系统合用计算，在地下室设消防水泵房和消防水池以及生活水泵房，消防泵房内设有两台室内消火栓泵（一用一备）和两台喷淋泵（一用一备）。 （5）职工人数和工作制度 本项目建设运营后，配套床位195张（新增171张，从康复中心楼搬迁24张），门诊量约为410人次/d（新增210人次/d），拟配套医务人员270人，后勤管理人员约30人（新增医务人员150人，后勤管理人员约15人）。医院全年365天运营，实行三班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 1、施工期工艺流程及产污节点图 施工期工艺流程及产污环节见图2-1。 注：N——噪声；G——废气；S——固体废物；W——废水。 图2-1 项目施工期工艺及产污环节图 2、工艺流程和产排污说明 本项目施工期的污染物主要为施工废水、施工人员生活污水、扬尘、施工车辆的尾气、施工固废和噪声等。 （1）基础工程 拟建项目基础工程主要为场地的开挖、回填、平整、夯实、基础混凝土浇注以及地面硬化、康复综合楼和污水处理站的防渗处理等。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、扬尘和排放的尾气，渣土和建筑垃圾等固废、施工机械冲洗废水和施工人员生活污水等。 （2）建筑工程 拟建项目建筑工程主要为康复综合楼和地埋式污水处理站，康复综合楼为现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑建造。根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。地埋式污水处理站为按照图纸要求，准备基础的平面大小尺寸，将混凝土底板做好，基础要求平均承压5t/m2而且必须水平，等混凝土基础浇注保养期结束后再进行设备安装。拟建项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为噪声，冲洗废水，碎砖、废砂石和废混凝土等固废。 （3）装修工程 拟建项目装修工程主要为利用各种加工机械对木材、铝合金等按图进行加工，同时进行屋面制作外墙面砖、主体楼粉刷、地面硬化等；然后对外露的钢结构铁件进行油漆施工，本项目工段时间较短，虽使用到油漆，但因采用涂漆方式，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发等产生。另外，装修工程会产生极少量的装饰废材料，收集暂存后交由物资公司回收再利用。 （4）设备安装 拟建项目设备安装主要包括外购医用设备和污水处理系统安装，项目区道路、污水雨水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气和废包装材料等。 工程验收 拟建项目工程验收主要包括所建建筑物及安装的外购医用设备、地埋式污水处理站验收及检查；道路硬化、污水雨水管网等的验收及检查，基本无污染物产生等。 二、运营期工程分析 1、运营期工艺流程及产污节点 本项目运营期的工艺流程如下图： 图2-2 项目服务期工作流程及产污环节 工作流程说明： 本项目为寿县中医院康复综合楼建设项目，新建的康复综合楼投入运营之后，运营期期间主要为居民提供卫生医疗保健服务，与基它的医疗机构一样，主要为病人提供医疗服务，故项目运营期的工艺流程主要为病人就诊流程。 本项目主要为广大人民群众提供卫生医疗保健服务，人员来院之后，首先进行咨询，然后根据咨询结果进行挂号，挂号之后进行初步诊断，根据人员的病情进行分流，如果病情严重者则安排病人住院，再进行进一步的检查，并根据检查结果进行治疗，治疗之后，再进行复查，最后病人取药后办理出院手续后人员离院；如果经初步诊断之后，如果病情不严重，不需要住院，则进行进一步的检查，然后进行治疗，最后病人取药后离院。本项目来院的人员包括病人、陪病人来院的陪护人员。 本项目六层仅设置肿瘤科标准病房（肿瘤科手术室位于综合住院楼4楼），不进行日常肿瘤手术活动，必要时进行抢救手术，抢救手术中产生的医疗废水与病人诊疗过程中的医疗废水基本相同。 本项目康复综合楼在运营过程中，废水主要有工作人员、病人、陪护人员的生活废水和病人诊疗过程中的医疗废水、保洁废水等；废气主要有污水处理站废气；噪声主要有相关的设备噪声；固废主要有工作人员、病人、陪护人员的生活垃圾、污水处理站污泥和医疗废物。 2、产排污环节 本项目运营期产污环节汇总如下表所示。 表2-5 本项目运营期产污环节汇总一览表 类别 项目 产生环节 主要污染物 去向 废水 门诊废水 门诊病人检查及治疗过程中 pH、COD、氨氮、粪大肠菌群、动植物油 在常规检验过程中产生的检验废水（检验过程中在制作化学清洗剂，使用到的化学试剂等）经中和预处理后（采用酸碱中和预处理工艺，项目依托医院现有缓冲池）、食堂废水经隔油池预处理后，汇同其他废水一起进污水处理站处理后达到GB18466-2005中表2预处理标准，接管市政污水管网，经寿县污水处理厂处理达标后排入东淝河。 检验废水 常规检验过程中 病房废水 住院病人检查及治疗过程中 职工生活废水 医务人员及后勤职工日常办公生活中 保洁废水 地面保洁过程中 食堂废水 食堂餐饮过程中 洗衣废水 洗衣站洗衣过程中 废气 污水处理站恶臭 污水处理站污水处理过程中 氨、硫化氢、臭气浓度 地埋式污水处理站，产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，废气无组织排放 食堂油烟 餐饮就餐 不可见微油滴 食堂油烟采用油烟净化器进行处理 固废 医疗废物 医院营运过程中 医疗废物 医疗废物暂存点暂存后，交由有资质单位处置 污水处理站污泥、栅渣 污水处理站处理污水过程中 污泥、栅渣 消毒后，暂存在其他危险废物暂存间，交有资质单位处置 普通废包装物 医院营运过程中 普通废包装物 收集暂存后交资源回收公司综合利用。 未被污染的一次性输液瓶（袋） 医院营运过程中 输液瓶（袋） 生活垃圾 办公及生活中 生活垃圾 由环卫部门统一清运 噪声 机械设备噪声 泵机、风机、空调机组等运行过程中 噪声 优化布局，选用低噪声设备、减振隔声等 人员社会活动噪声 人员社会活动过程中 噪声 加强管理，减少社会活动噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“改建、扩建及技改项目说明现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况，核算现有工程污染物实际排放总量，梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施”。 1、医院现有工程环保手续履行情况 寿县中医院由寿县红十字会于1984年改建而成，目前院区内的现状门诊部楼和现状康复中心楼（原用作住院楼）于2002年之前陆续建成并投入使用，配套床位数201张。 2002年寿县中医院实施寿县中医院综合住院楼、医技楼建设项目，建设院区内的现状综合住院楼和医技楼。医院于2012年委托安徽省科学技术咨询中心对寿县中医院综合住院楼、医技楼建设项目进行环境影响评价，编制完成《寿县中医院综合住院楼、医技楼建设项目环境影响报告书》，并于2012年4月25日取得原寿县环境保护局《关于寿县中医院综合住院楼、医技楼建设项目环境影响报告书的批复》（寿环监[2012]15号），详见附件4。 2015年8月14日~15日和10月16日，寿县环境监测站和其协作单位安徽合大环境检测有限公司对寿县中医院综合住院楼、医技楼竣工环境保护验收进行了监测。2016年1月寿县环境监察大队对寿县中医院综合住院楼、医技楼建设项目进行竣工环境保护验收监察，出具《寿县中医院综合住院楼、医技楼建设项目验收监察报告》，认为中医院在项目建设和使用管理中基本落实了环评报告书提出的各项环境保护措施，基本符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，同意该项目通过验收。详见附件5。 2020年8月25日，寿县中医院完成排污许可证的申领工作，取得淮南市生态环境局核发的排污许可证，排污许可证编号为123414224862326285001Q，详见附件7。 2021年5月，寿县中医院拟实施“寿县中医院国医楼建设项目”（下称国医楼项目），并委托六安渌源环境安全技术有限公司编制《寿县中医院国医楼建设项目环境影响报告表》；2021年7月20日，寿县中医院向寿县卫生健康委员会提出了关于床位数调整的申请，同年7月28日，寿县卫生健康委员会批准了寿县中医院关于床位数的调整申请，批准后的床位数为650张床位数，详见附件8；2021年9月13日取得淮南市寿县生态环境分局《关于寿县中医院国医楼建设项目环境影响报告表的批复》（寿环评【2021】31号），详见附件9，批复中指出：“本项目建设过程中，医院污水处理站应进行扩建，扩建后的污水设计处理能力应大于448m3/d”，本项目结合国医楼项目环评和环评批复中的要求，拟将污水处理站的设计处理能力扩建至750m3/d以满足全院污水处理的需求；目前国医楼项目正在建设中。 2、现有工程污染物排放情况 （1）废水 寿县中医院已在院区废水总排口安装自动在线监测装置，对废水流量、COD、氨氮的排放情况进行自动监测。 2020年1月至2020年12月全年医院废水流量、COD、氨氮排放情况详见下表。 表2-6 2020年污水处理站自动监测数据一览表 月份 废水量 COD 氨氮 m3/d m3/a 浓度mg/L 接管量 t/a 浓度mg/L 接管量 t/a 2020年1月 88.76 2751.41 64.83 0.178 35.52 0.098 2020年2月 39.62 1149.02 44.52 0.051 18.27 0.021 2020年3月 165.95 5144.60 47.22 0.243 20.13 0.104 2020年4月 199.10 5972.93 57.28 0.342 31.39 0.187 2020年5月 259.58 8046.83 57.28 0.461 49.75 0.400 2020年6月 299.62 8988.50 50.76 0.456 44.82 0.403 2020年7月 232.05 7193.62 42.22 0.304 39.75 0.286 2020年8月 139.18 4314.53 55.93 0.241 36.81 0.159 2020年9月 138.62 4158.57 70.46 0.293 32.86 0.137 2020年10月 196.11 6079.37 50.71 0.308 31.24 0.190 2020年11月 153.94 4618.06 56.24 0.260 32.74 0.151 2020年12月 138.17 4283.17 68.15 0.292 30.87 0.132 平均 171.78 5225.05 54.70 0.286 36.17 0.189 其他污染物排放浓度参考项目竣工验收监测浓度，寿县污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，据此核算现有工程废水污染物排放量如下表所示。 表2-7 现有工程水污染物排放量一览表 污染物 接管情况 污水处理厂排放情况 浓度mg/L 接管量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 废水量 -- 62700.60 -- 62700.60 pH 6~9 -- 6~9 -- COD 54.70 3.430 50 3.135 BOD 32.3 2.025 10 0.627 SS 16 1.003 10 0.627 NH3-N 36.17 2.268 5 0.314 LAS 0.29 0.018 0.29 0.018 粪大肠杆菌数 1500个/L 1000个/L （2）废气 现有工程主要大气污染物排放为污水处理站产生的恶臭气体，气体排放形式为无组织排放，根据现有工程验收监测数据（详见附件6），污水处理站恶臭气体可以达标排放，监测结果详见下表。 表2-8 现有工程污水处理站恶臭气体排放监测结果一览表 采样日期 采样频次 检测指标 1#检测点 2#检测点 3#检测点 单位 12月28日 第一次 氨 0.28 0.55 0.53 mg/m3 第二次 0.22 0.58 0.50 mg/m3 第三次 0.25 0.53 0.55 mg/m3 第四次 0.24 0.51 0.56 mg/m3 第一次 硫化氢 0.01L 0.01L 0.01L mg/m3 第二次 0.01L 0.01L 0.01L mg/m3 第三次 0.01L 0.01L 0.01L mg/m3 第四次 0.01L 0.01L 0.01L mg/m3 第一次 臭气浓度 4 5 6 无量纲 第二次 5 6 7 无量纲 第三次 5 6 8 无量纲 第四次 5 7 6 无量纲 12月29日 第一次 氨 0.23 0.53 0.51 mg/m3 第二次 0.25 0.54 0.57 mg/m3 第三次 0.21 0.57 0.56 mg/m3 第四次 0.26 0.52 0.50 mg/m3 第一次 硫化氢 0.01L 0.01L 0.01L mg/m3 第二次 0.01L 0.01L 0.01L mg/m3 第三次 0.01L 0.01L 0.01L mg/m3 第四次 0.01L 0.01L 0.01L mg/m3 第一次 臭气浓度 5 5 5 无量纲 第二次 6 7 5 无量纲 第三次 5 7 7 无量纲 第四次 5 6 8 无量纲 注：若检测结果低于检测方法检出限，填写最低检出限并加L。 （3）噪声 本次评价引用安徽川达检测科技有限公司对医院现有工程厂界噪声排放进行检测，检测结果表明医院现有工程厂界噪声满足2类声环境功能区噪声排放限值要求，可以达标排放。检测报告详见附件6，厂界噪声排放检测结果详见下表 表2-9 现有工程厂界噪声排放情况一览表 监测日期 测点编号 测点位置 测量结果dB（A） 标准限值 昼间 夜间 2021.05.12 N3 东厂界外1m 57 47 昼间60dB（A）； 夜间50dB（A） N4 南厂界外1m 57 48 N5 西厂界外1m 58 48 N6 北厂界外1m 58 48 2021.05.13 N3 东厂界外1m 57 48 N4 南厂界外1m 56 47 N5 西厂界外1m 57 47 N6 北厂界外1m 58 48 （4）固废 根据医院排污许可证副本，医院现有工程固体废物产生量如下表所示。 表2-10 现有工程固体废物产生及处置情况一览表 固体废物名称 固体废物类别 产生量 t/a 处理方式 处置利用量 t/a 排放量 t/a 生活垃圾 生活垃圾 36.5 委托处置 36.5 0 污水处理站污泥 危险废物 0.34 委托处置 0.34 0 医疗废物 危险废物 200 委托处置 200 0 包装材料 一般固废 40 外售利用 40 0 废弃药品 危险废物 0.4 委托处置 0.4 0 3、现有工程主要环境问题 根据现场调查，结合寿县中医院现状建设内容和现有的主要环境问题、拟采取的整改措施和完成时间详见下表。 表2-11 中医院存在的主要环境问题及整改措施一览表 主要环境问题 整改措施 环保投资 完成时限 现有污水处理站未建设应急事故池，不符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求。 建设容积不小于本项目实施后全院废水日排放量30%的应急事故池。 50万元 本项目投入运营前 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 根据《2021年淮南市环境质量状况公报》：2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度分别较上年减少20.0%、17.9%、6.6%、12.5%、18.2%；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度较上年增加1.3%。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 (μg/m³) 标准值 (μg/m³) 占标/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 O3 日最大八小时平均浓度第90百分位浓度 162 160 101.3 不达标 PM10 年平均质量浓度 71 70 101.4 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 120.0 不达标 CO 日均值第95百分位浓度 900 4000 22.5 达标 根据《2021年淮南市环境质量状况公报》显示，项目所在区域环境空气质量不能满足二类区要求，主要超标污染物为可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。淮南市正在进行区域达标规划，届时区域环境空气质量可以得到整体改善。由于项目位于大气环境不达标区，淮南市政府采取了措施进行整治，根据2022年4月12日淮南市人民政府办公室印发的《淮南市2022年大气污染防治工作要点》：一、工作目标：2022年全市氮氧化物、挥发性有机物排放总量持续下降，重度及以上污染天数小于4天，环境空气质量改善、单位GDP二氧化碳排放强度达到国家考核要求。 2、地表水环境质量现状 本项目涉及的地表水体为东淝河，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定：地表水环境现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。根据《淮南市2022年7月环境质量月报》可知，2022年7月东淝河共监测4个断面，监测结果表明五里闸断面为Ⅱ类水质，白洋淀渡口、平山头水厂、翁墩断面3个断面均为Ⅲ类水质，因此地表水体东淝河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，东淝河水质良好。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本次评价委托安徽山河检测技术有限公司于2022年12月8日对寿县中医院四周厂界和天宝花园小区、寿县农产品质量安全监督检验站进行声环境质量现状监测，监测报告详见附件10。监测点位如下图所示，监测结果见下表。 图3-1 监测点位示意图 表3-2 噪声敏感目标声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测日期 测点编号 测点位置 测量结果dB（A） 标准限值 昼间 夜间 2022.12.8 N1 天宝花园小区 54 45 昼间60dB（A）； 夜间50dB（A） N2 农产品质量安全监督检验站 54 44 N3 东厂界外1m 56 47 N4 南厂界外1m 57 47 N5 西厂界外1m 58 48 N6 北厂界外1m 54 45 监测结果表明：项目厂界外1m和厂界外50米范围内的声环境敏感目标天宝花园小区和寿县农产品质量安全监督检验站声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类区标准。 4、生态环境、电磁辐射、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价无需进行生态环境、电磁辐射、地下水、土壤环境质量现状调查、监测和评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系，具体环保目标详见下表： 表3-3 大气环境保护目标 要素 保护目标 坐标 相对方位 最近距离/m 规模/人 类型 东经° 北纬° 大气环境 天宝花园小区 116.77801 32.55818 N 20 约600人 居住区 花园村 116.77864 32.56078 N 210 约500人 居住区 寿县花园小学 116.78106 32.55876 E 190 约350人 文化区 南桥商厦小区 116.77965 32.56068 NE 290 约500人 居住区 楚都锦绣广场 116.78457 32.56066 NE 450 约800人 居住区 楚都御花园 116.78332 32.55994 E 360 约1200人 居住区 春申学苑 116.78445 32.55680 SE 440 约500人 居住区 碧桂园·久著 116.78352 32.55674 SE 360 约500人 居住区 寿滨小区 116.77882 32.55323 S 380 约500人 居住区 南朱大圩 116.77149 32.55710 W 410 约200人 农村人口集中区 2、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，明确厂界外50米范围内声环境保护目标，具体环保目标详见下表： 表3-4 声环境保护目标 要素 保护目标 坐标 相对方位 最近距离/m 规模/人 类型 东经 北纬 声环境 天宝花园小区 116.77801° 32.55818° N 20 约600人 居住区 寿县农产品质量安全监督检验站 116.77862° 32.55807° E 5 约20人 机关科研单位 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于淮南市寿县寿春南路寿县中医院院内，不新增占地，无新增用地范围内生态环境保护目标。 图3-2 大气环境保护目标分布示意图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目污水处理站产生恶臭气体，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中标准限值，详见下表。 表3-5 污水处理站大气污染物排放标准 污染物名称 监控点位置 标准值 标准来源 氨（mg/m3） 污水处理站周边 1.0 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 硫化氢（mg/m3） 0.03 臭气浓度（无量纲） 10 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） 1 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1、表2的“小型”要求。 表3-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准相关要求 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设备最低去除效率（%） 60 75 85 2、水污染物排放标准 本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中的预处理排放标准，具体标准见下表。 表3-7 医疗机构水污染物排放标准预处理标准 评价标准 pH COD BOD5 SS 动植物油 LAS 粪大肠菌群 总余氯 浓度限值（mg/L） 6~9 250 100 60 20 10 5000 MPN/L 2~8 最高允许排放负荷（g/床位·天） — 250 100 60 — — — — 注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 本项目废水经污水处理站处理后接入市政污水管网，进入寿县污水处理厂集中处理后达标排入东淝河。寿县污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。 表3-8 寿县污水处理厂尾水排放标准 评价标准 pH COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 LAS 粪大肠菌群数 浓度限值（mg/L） 6~9 50 10 10 5 1 0.5 1000 个/L 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的噪声排放限值；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。具体标准限值见下表。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 评价标准 排放限值 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 70 55 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 评价标准 排放限值 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区 60 50 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关要求，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物在厂内贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 医疗废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其环境保护部公告[2013]36号文修改单要求，同时还应符合《医疗废物管理条例》（2011年修正版）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）和《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号）的相关规定。 本项目污水预处理及污水处理站运行过程中产生的格栅渣和污泥均属于危险废物，须按危险废物进行处理和处置，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4中标准（详见表3-12）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中污泥处理处置要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其环境保护部公告[2013]36号文修改单要求。 表3-11 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠菌群数（MPN/g） 蛔虫卵死亡率(%) 综合医疗机构和其他医疗机构 ≤100 ＞95 |
| 总量 控制 指标 | 根据安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（皖环发〔2017〕19 号）的有关规定，废水污染物COD、氨氮总量、大气污染物氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）纳入总量控制指标体系，对上述六项主要污染物实施总量控制，统一要求、统一考核。实施污染物排放总量控制，将有助于促进节约资源、产业结构的优化、科学技术进步和污染的防治。 （1）项目废水接管至寿县污水处理厂，废水污染物COD、氨氮总量纳入寿县污水处理厂统筹范围，不需要申请总量。 （2）项目实施后，产生的废气污染物主要是氨、硫化氢，不属于“皖环发〔2017〕19 号”中所述的总量控制因子，故本项目不需要申请大气污染物排放总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘防治措施 施工期应严格遵守《安徽省大气污染防治条例》《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准(试行)》及《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治导则》等关于施工扬尘的治理措施的规定进行施工，严格施工期扬尘管理，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”：做到建筑施工现场100%围挡，工地裸土100%覆盖，工地主要路面100%硬化，拆除工程100%洒水抑尘，出工地运输车辆100%冲净无撒漏，裸露场地100%覆盖。 本项目建设地点位于寿县中医院现有厂界范围内，本项目建设期间医院正常运行，为减缓本项目建设过程中施工扬尘对项目周边综合楼、医技楼、门诊楼、急诊综合楼等医院其他建筑内的病人和医生的影响，具体应落实以下扬尘污染防治措施： （1）场内扬尘防治措施： ①施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ②施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 ③工地出口应采取铺设水泥混凝土或铺设沥青混凝土，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等有效的防尘措施，保持路面清洁，防止机动车扬尘。 ④施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆时，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 ⑤施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 ⑥渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 ⑦施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。 ⑧施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑨运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 ⑩根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 （2）场外运输扬尘防治： ①运输方式：砂石料和水泥运输时，应将车上物料用蓬布遮盖严实，防止物料飘失，避免运输过程产生扬尘。砂浆搅拌过程中应加强管理，减少粉尘产生量。 ②车辆限速：建议运输车辆行驶至敏感目标附近时，行驶车速不大于5km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 ③运输时间：选择车流、人流较少的时间进行物料运输。 采取上述措施后，可以把施工期的扬尘污染影响减低到最小程度，项目施工期产生的大气环境影响较小。 （3）施工期大气环境影响评价结论 在工地配置细目滞尘防护网，对运输道路进行硬化及时清扫和浇水，采用商品混凝土建房，采用封闭车辆运输，并加强施工管理，最大程度地减少扬尘对周围环境空气的影响后。项目施工总时长为24个月，随着施工结束影响将消失。 2、施工废水污染防治措施 施工场地应配备排水明沟及多级沉淀池，废水经收集、沉淀处理后回用于堆场、物料喷淋降尘、道路冲洗等，确保产生的施工场地废水不外排。生活污水依托寿县中医院现有生活废水处理系统，经处理后接管市政污水管网。 施工期废水处理措施具体要求： ①施工区应建有排水明沟和多级沉淀池，确保施工废水得到有效的收集和处理，禁止外排。 ②施工区砂石料冲洗水、喷淋渗出水、清洗水、车辆冲洗水等施工废水通过排水明沟排入多级沉淀池，沉淀处理后循环使用，多余水量用作堆场、道路等降尘洒水及场地和车辆冲洗；加强建设期施工场地的水污染防治措施，污废水不得排入周边水体。 ③施工人员的生活污水依托寿县县医院现有生活废水处理系统，经处理后接管市政污水管网。 ④散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高50公分的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失等。 ⑤施工过程中控制散料堆场和土石堆放处，防止污染周边水体。 采取上述措施后，施工人员生活污水依托寿县中医院现有生活废水处理系统，经处理后接管市政污水管网；施工场地废水经隔油及沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘、车辆冲洗，不外排；采取上述措施后，项目施工期对地表水环境影响较小。 3、施工噪声污染防治措施 施工期应加强对施工现场噪声污染源的管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）等相关规定，必须选用低噪声的施工手段和设备，并加强施工机械和运输车辆的维护管理，合理安排施工时间，尽量减少夜间施工，如需夜间施工，应根据相关要求向环保部门提出申请。 本项目建设地点位于医院现有厂界范围内，本项目建设期间医院正常运行，为减缓本项目建设过程中施工噪声对项目周边综合楼、医技楼、门诊楼、急诊综合楼等医院其他建筑内的病人和医生的影响，具体应落实以下施工噪声污染防治措施： ①合理安排施工作业时间。禁止夜间和午休时间从事环境噪声污染的建筑施工作业，但因抢修、抢险作业要求或特殊需要必须连续作业的除外。 ②在满足施工工艺要求的前提下，应结合项目周边噪声敏感建筑物分布情况合理布局建筑施工场地，施工场地内的电锯等高噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能设置在施工地西侧，远离院内声环境敏感建筑物处。 ③施工时必须选用低噪声的施工手段和设备，并加强施工机械设备的管理和维护，以降低设备噪声声级。 ④加强施工过程运输车辆的管理，合理规划运输路线，压缩施工区域机动车数量和行车密度，控制机动车鸣笛及行驶速度。 ⑤要求施工单位文明施工、加强对施工人员的管理。 ⑥在施工场地与周边噪声敏感建筑物相邻的施工厂界采取围挡措施，围挡材料应采用隔音围挡板，围挡高度应超过主要噪声源的声源高度。 ⑦尽量避免在同一地点多种高噪声施工设备同时作业，以免施工现场局部声级过高，以致施工场界噪声超标。同时应定期对施工设备进行维护、保养，闲置不用的设备应立即关闭。 4、施工固废污染防治措施 为防止施工期产生的固体废物对环境产生不利影响，应采取的环保措施如下： （1）施工期产生的建筑垃圾优先考虑回填、资源化利用，不能利用的再运至建筑垃圾指定堆放地点堆放； （2）施工单位应当对施工过程中产生的各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁； （3）工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地； （4）按照环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒； （5）建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏； （6）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力做好沿途的污染清理工作； （7）生活垃圾利用原有项目配套措施，及时收集，由环卫部门清运； （8）建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、工业垃圾和危险废物。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、地表水环境影响和保护措施 1、废水污染物产生及排放情况 （1）用排水情况 本项目主要用水包括门诊用水、检验用水、住院病房用水、职工生活用水、保洁用水、洗衣用水，另外随着本项目的投入运营，医院现有食堂的用水量会增加。对应产生的废水包括门诊废水、检验废水、病房废水、职工生活污水、保洁废水、餐饮废水和洗衣废水。 ①门诊用水 本项目运营期新增门诊人数约210人次/天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医院门诊患者用水定额以为10~15L/人，本项目取15L/人计，医院365天运营，则门诊用水量为3.15m3/d（1149.8m3/a），排污系数以0.85计（取自《生活源产排污核算方法和系数手册》），则门诊废水量为2.68m3/d（977.3m3/a），门诊废水与其他废水混合进入医院正在扩建的污水处理站处理。 ②检验用水 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，医院运行过程中的特殊废水一般包括酸性废水、含氰废水、含汞废水、含铬废水、洗印废水、放射性废水。 本项目不涉及假牙制作，无含汞废水产生；采用溶血素、试纸袋、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验，因此本项目不产生含氰废水；检验科日常采样所用的针管、试管等均为一次性，一次检验完成后就作为医疗废物废弃，无需对采样试管等进行清洗。检验科完全采用商品试剂及电子仪器设备代替人工分析检验，所有待检样品均由仪器加入商品检验试剂后进行分析，所用试剂主要为磷酸肌酸、丙氨酸、酮戊二酸、醋酸镁、过氧化氢酶、葡萄糖氧化酶以及缓冲剂等，均购买已配制试液，不使用含汞、铬、镉、砷、铅、镍等第一类污染物的药品。本项目不涉及放射性同位素的使用，不产生放射性废水。本项目检验时会新增少量的酸性废水，新增用水量约0.5m3/d（182.5m3/a），排污系数以0.85计，则检验废水量为0.43m3/d（155.1m3/a）。检验废水经中和预处理后，与其他废水混合进入医院正在扩建的污水处理站处理。 ③病房用水 本项目拟新增171张病床，项目实施后全院共有床位650张，病房内设浴室、卫生间、盥洗，依据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），新增病床按最大用水量考虑，用水定额以600L/床·天计，则病房用水量为102.6m3/d（37449m3/a），排污系数以0.85计，则病房废水量为87.21m3/d（31831.7m3/a）； 考虑本项目运营前的479张床位以400L/床·天计，本项目运营后全院床位数突破500张，用水定额将以600L/床·天计；本项目将现有和在建工程病房用水以每张床位数新增用水200L/床·天计，则新增用水量为95.80m3/d（34967m3/a），排污系数以0.85计，则新增病房废水量为81.43m3/d（29722m3/a）；则本项目建设完成后的总新增用水量为198.4m3/d（72416m3/a），则新增病房废水量为168.64m3/d（61553.6m3/a）；病房废水与其他废水混合进入污水处理站处理。 ④职工生活用水 本项目新增医务人员150人，新增后勤及管理人员15人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医务人员每日用水定额以250L/人计，后勤职工每日用水定额以100L/人计，则职工生活用水量合计为39m3/d（14235m3/a），排污系数以0.85计，则生活污水量为33.15m3/d（12099.8m3/a），与其他废水混合进入化粪池预处理后经污水处理站处理。 ⑤保洁用水 本项目地上建筑面积为12093.04m2，每天需要保洁一次。地面保洁用水量按0.2L/m2·次，则用水量为2.42m3/d（882.8m3/a），排污系数以0.85计，则地面保洁废水排放量为2.06m3/d（750.4m3/a）。 ⑥食堂用水 本项目部分员工及病人在食堂就餐，新增就餐约100人次/天，一年按365天计，食堂就餐用水量按25L/人·次，食堂用水新增量为2.5m3/d（912.5m3/a），排污系数以0.85计，则食堂废水新增排放量为2.13m3/d（775.6m3/a）。食堂废水经隔油预处理后进入污水处理站处理。 ⑦洗衣用水 根据《医院管理学-医院建筑分册》给水系统章节中提出的医院洗衣量一般为2~3kg/床·天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），洗衣用水定额为60~80L/kg，考虑最不利情况，本项目洗衣量以3kg/床·天计，用水定额以80L/kg计，则洗衣用水量新增157.01m3/d（57308.14m3/a），排污系数以0.85计，则洗衣废水量为133.46m3/d（48711.92m3/a），洗衣废水与其他废水混合进入污水处理站处理。 综上所述，本项目用水及废水排放情况详见下表： 表4-1 本项目新增废水产生及排放情况一览表 用水种类 用水定额 数量 排污系数 日最大用水量m3/d 年最大用水量m3/d 日最大排水量m3/d 年最大排水量m3/d 门诊用水 15L/人·天 210人 0.85 3.15 1149.8 2.68 977.3 检验用水 0.5m3/d / 0.50 182.5 0.43 155.1 病房用水 600L/床·天 171床 198.4 72416 168.64 61553.6 200L/床·天 479床 职工生活用水 医务人员250L/人·天； 后勤人员100L/人·天； 医务150人； 后勤15人 39.00 14235.0 33.15 12099.8 保洁用水 0.2L/m2·次 12093.04m2 2.42 882.8 2.06 750.4 食堂用水 25L/人·次 100人 2.50 912.5 2.13 775.6 洗衣废水 80L/kg 513kg 41.04 14979.6 34.88 12732.7 合计 287.0 104758.1 244.0 89044.4 本项目日用水平衡详见下图： 图4-1 本项目日最大水平衡图（m3/d） （2）医院现有工程用排水情况及本项目实施后全院用排水情况 根据《寿县中医院综合住院楼、医技楼建设项目环境影响报告书》中对医院现有工程用排水情况的核算，医院现有工程用排水量为102.8m3/d，该数据低于2020年污水处理站日平均排水量171.78m3/d，合理性较差。故本次评价根据医院现有床位数及本项目实施后全院的床位数核算医院现有工程用排水情况及本项目实施后全院用排水情况。 医院现有工程床位数为401张，国医楼项目新增床位78张，本项目新增床位171张，本项目实施后全院共有床位650张。据此核算医院现有工程用排水情况及本项目实施后全院用排水情况，详见下表。 表4-2 医院现有工程用水、排水情况一览表 序号 来源 日用水量m3/d 日排水量m3/d 1 门诊用水 15.42 13.11 2 检验用水 1.54 1.34 3 病房用水 160.40 136.34 4 职工生活用水 79.69 67.76 5 保洁用水 7.87 6.68 6 食堂用水 6.43 5.45 7 洗衣废水 96.24 81.79 8 合计 367.58 312.47 表4-3 本项目和国医楼项目实施后全院用水排水情况一览表 序号 来源 日用水量m3/d 日排水量m3/d 1 门诊用水 21.57 18.34 2 检验用水 2.34 2.03 3 病房用水 390.00 331.50 4 职工生活用水 134.19 114.09 5 保洁用水 11.82 10.04 6 食堂用水 10.18 8.64 7 洗衣废水 156.00 132.58 8 合计 726.09 617.21 图4-2 拟建项目实施后全院水平衡图（m3/d） （3）废水污染物源强分析 项目区排水采用雨、污分流制，雨水通过汇水口排入雨水管道，就近排入市政雨水管网。项目排放的废水包括门诊废水、检验废水、病房废水、职工生活污水、保洁废水、餐饮废水和洗衣废水。检验废水经中和预处理，餐饮废水经隔油预处理后与院区其他综合污水一起进入医院扩建后的污水处理站进行处理，废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政污水管网，后经寿县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，尾水排入东淝河。 项目废水污染物产生情况见下表。 表4-4 本项目新增废水污染物产生及排放情况一览表 项目废水污染物 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 个/L LAS 医疗废水污染物产生浓度（mg/L） 89044.42m3/a 300 150 120 50 3.0×108 50 废水污染物产生量（t/a） 26.71 13.36 10.69 4.45 -- 4.45 院区污水处理站处理效率 50% 40% 75% 20% -- 80% 经医院污水处理站处理后污染物预测排放浓度（mg/L） 150 90 30 40 5000 10 经医院污水处理站处理后污染物排放负荷（g/床位·d） 209.11 125.46 41.82 -- -- -- GB18466-2005预处理标准 浓度限值（mg/L） 250 100 60 -- 5000 10 排放负荷（g/床位·d） 250 100 60 -- -- -- 寿县污水处理厂出水标准（mg/L） 50 10 10 5 1000 0.5 寿县污水处理厂出水污染物排放量（t/a） 4.45 0.89 0.89 0.45 -- 0.04 削减量（t/a） 22.26 12.47 9.79 4.01 -- 4.41 注：本项目取值：根据《医院污水处理工程技术规范》，一般医院污水平均COD浓度为200-300mg/L、BOD5浓度为100~150mg/L、SS浓度为80~120mg/L、氨氮浓度为10~50mg/L，粪大肠杆菌1.0×106~3.0×108个/L。寿县中医院污水处理站处理工艺为“格栅+调解+A/O生化处理+沉淀+消毒”，COD设计处理效率≥50%，BOD5设计处理效率≥40%，SS设计处理效率≥75%，氨氮设计处理效率≥20%，LAS≥80%，本项目选取不利情况（较大值）取值计算。 本次改扩建完成后全院废水污染物产生及排放情况详见下表。 表4-5 本次改扩建完成后全院废水污染物产生及排放情况一览表 项目废水污染物 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 个/L LAS 医疗废水污染物产生浓度（mg/L） 225280.67m3/a 300 150 120 50 3.0×108 50 废水污染物产生量（t/a） 67.58 33.79 27.03 11.26 -- 11.26 院区污水处理站处理效率 50% 40% 75% 20% -- 80% 经医院污水处理站处理后污染物预测排放浓度（mg/L） 150 90 30 40 5000 10 经医院污水处理站处理后污染物排放负荷（g/床位·d） 529.03 317.42 105.81 -- -- -- GB18466-2005预处理标准 浓度限值（mg/L） 250 100 60 -- 5000 10 排放负荷（g/床位·d） 250 100 60 -- -- -- 寿县污水处理厂出水标准（mg/L） 50 10 10 5 1000 0.5 寿县污水处理厂出水污染物排放量（t/a） 11.26 2.25 2.25 1.13 -- 0.11 削减量（t/a） 56.32 31.54 24.78 10.14 -- 11.15 2、污水处理可行性分析 （1）依托现有污水处理站处理可行性分析 ①污水处理站建设及运行情况 院区现有污水处理站属于地埋式污水处理站，位于已建康复中心楼西南侧。于2013年9月由安徽省天易环境科技有限公司设计并建造，已通过竣工环保验收并已安装废水流量、COD、NH3-N、总余氯在线监测设备。处理工艺为“格栅+调节+A/O生化处理+沉淀+消毒”，设计处理规模400m3/d；根据《寿县中医院国医楼建设项目环境影响报告表》的理论计算结果，医院在国医楼项目投入使用前应将污水处理站至少扩建到448m3/d可满足医院污水处理需求；后根据《关于寿县中医院国医楼建设项目环境影响报告表的批复》（寿环评【2021】31号，详见附件9）要求：“本项目建设过程中，医院污水处站应进行扩建，扩建后的污水设计处理能力应大于448m3/d”，本项目结合国医楼项目环评和环评批复中的要求，拟将污水处理站的设计处理能力扩建至750m3/d，可满足全院对污水处理设施的需求，实现全院污水达标排放；同时满足国医楼环评批复中的要求，符合国家法律法规；处理工艺如下图所示。 图4-3 寿县中医院污水处理站工艺流程图 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统，若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。 医院污水处理可行技术工艺流程如下图所示。 故本项目特殊废水经预处理后与综合废水排入医院污水处理站采用“格栅+调解+A/O生化处理+沉淀+消毒”处理后接管市政污水管网，属于医院污水处理可行技术范畴，处理方案具有技术可行性。 图4-4 医院污水处理可行技术工艺流程图 ②依托可行性分析 1）水量 根据上文废水计算结论，单位床位日最大废水排放量为949.55L/（床·天）。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理系统设计水量可按日均污水量和日变化系数经验数据计算，计算公式如下： 式中： Q——医院最高日污水量，L/s； q——医院日均单位病床污水排放量，L/（床·天）； N——医院编制床位数，本项目运营后医院床位数为650张； Kd——污水日变化系数。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），N≥500床的一般设备的中型医院，q=400L/（床·天）~600L/（床·天），Kd=2.0~2.2，即单位床位日最大废水排放量为800L/（床·天）~1320L/（床·天），本项目上文核算的单位床位日最大废水排放量为949.55L/（床·天）属于该范围内，故qKd取949.55L/（床·天），计算得Q为7.14L/S，即617.2m3/d。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。从不利环境影响考虑，设计裕量取测算值的20%，则本项目实施后医院污水处理站的设计处理能力达到741m3/d即能满足本项目污水排放需求。医院现有污水处理站设计处理规模为400m3/d，其处理能力不能满足本项目运营后的全院污水处理需求，故在本项目投入运营前，扩建后的污水处理站设计处理规模应达到750m3/d才能满足本项目投入运营后的全院污水处理需求。 综上，在本项目建设投入使用之前，医院污水处理站应扩建完成并投入使用，扩建后的污水处理站可以满足本项目实施后全院污水的处理需求。 2）水质 本项目产生的废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、LAS，属于医院运行过程中产生的常规医疗废水和生活污水，污染物及其产生浓度范围与医院现有污水水质情况相同，故医院污水处理站接纳处理本项目的废水从水质上来看，也是可行的。 3）事故应急池 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。寿县中医院为非传染病医院，污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，即186m3。 鉴于医院现有污水处理工程未配套建设应急事故池，故本项目建设过程中，医院应为污水处理站配套建设应急事故池，应急事故池建设地点应为污水处理站旁边，应急事故池容积不小于186m3。 综上，建设单位在落实现有污水处理站扩建及配套应急事故池的建设后，本项目废水依托医院现有污水处理站处理可行。 （2）依托寿县污水处理厂处理可行性分析 寿县污水处理厂位于寿县城西北大泉村和张管村境内，污水处理工程按4万吨/日规模规划，分两期建设。污水处理采用氧化沟处理工艺，污泥采用机械浓缩脱水工艺，总用地86.3亩。一期工程日处理能力2万吨，30.7公里污水截流管网，2013年满负荷运转；二期工程日处理能力2万吨，于2013年年初建成投入运营，建设55.9公里污水管网。 本项目废水经预处理后进入医院现有污水处理站处理，污水处理站出水可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，污水中不含有对寿县污水处理厂污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对寿县污水处理厂的处理工艺造成冲击，因此项目废水排入寿县污水处理厂集中处理从水质上可行。另外，本项目废水排放量为98.57m3/d，远远小于污水处理厂的日处理能力，因此寿县污水处理厂接纳本项目的污水从水量上是可行的。综上，本项目废水接管市政污水管网排入寿县污水处理厂处理具有可行性。 3、废水排放信息 本项目废水属于间接排放，间接排放口信息详见下表。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 综合废水 COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、LAS 寿县污水处理厂 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW 001 医院污水处理站 格栅+调节+A/O生化处理+沉淀+消毒 DW 001 (是 □否 (企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表4-7 废水间接排放口信息 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放规律 受纳污水处理厂信息 经度° 纬度° 名称 污染物种类 排放标准/(mg/L) DW001 116.77794 32.55673 22.53 连续排放，流量不稳定且无规律，不属于冲击性排放 寿县污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 LAS 0.5 粪大肠菌群数 1000 4、废水监测计划 本项目废水属于间接排放，应进行污染源排放监测，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），结合本项目实际情况，确定运营期监测方案如下。 表4-8 废水污染源监测计划一览表 监测点位 排污口编号 监测指标 监测频次 污水总排口 DW001 流量 自动监测 COD、NH3-N 自动监测 悬浮物 每周一次 粪大肠菌群数 每月一次 BOD5、LAS、动植物油、总氮、总磷 每季度一次 二、大气环境影响和保护措施 1、废气污染源源强分析 本项目废气主要包括污水处理站恶臭、食堂油烟。 （1）污水处理站恶臭 本项目废水依托医院正在扩建污水处理站处理，污水处理站运营过程会产生恶臭气体，主要来自格栅、调节池、生化池等装置，恶臭的主要成分为硫化氢、氨、挥发酸、硫醇类等物质。污水处理站产生的废气浓度与污水处理站的规模有关。 参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目扩建后的污水处理站设计处理规模为750m3/d，本项目在建成投入使用后全院废水产生量为617.21m3/d，本项目新增废水产生量244m3/d，89044.4t/a。根据上文项目废水产生及排放量核算，废水中BOD5产生浓度为150mg/L，经污水处理站处理后的废水中BOD5排放浓度为90mg/L，BOD5的去除量为60mg/L。据此核算污水处理站恶臭气体产生量和排放量如下表所示。 表4-9 污水处理站恶臭污染物源强核算一览表 年废水量t/a BOD5消减量t/a 污染物 本项目新增 产生速率kg/h 产生量t/a 89044.4 5.34 NH3 0.00189 0.01656 H2S 0.00007 0.00064 由上表可知，污水处理站恶臭污染物产生量较小，污水处理站为地埋式污水处理站，产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，气体排放形式为无组织排放。 本项目污水处理站采用一级强化处理+消毒工艺，即“格栅+调解+A/O生化处理+沉淀+消毒”工艺，消毒步骤使用加药泵在消毒池投放次氯酸钠消毒剂，同时次氯酸钠也具有除臭作用，可作为除臭剂，次氯酸钠通过氧化分解氨气，以达到除臭效果。 （2）食堂油烟 本项目餐饮依托院区现有食堂，食堂在烹调食物过程中有油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm不可见微油滴组成。本项目新增每日用餐约100人次，本项目建设投入使用后全院每日用餐约300人次，每人每天食用油量约为30g，油烟含量约占耗油量的1.2%，则食堂油烟量为0.108kg/d（39.42kg/a）。现有食堂油烟采用油烟净化器进行处理，捕集效率为90%，处理效率应达到65%以上，油烟机风量为8800m3/h，食堂炉灶按6小时/天计算，油烟净化器年工作时间2190h，产生有组织排放油烟量为12.42kg/a（新增4.14kg/a），油烟排放浓度为0.64mg/m3，处理后的油烟经专用排烟管道引至楼顶排放。处理后的食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1、表2的“小型”要求，即最高允许排放浓度2mg/m3。 2、废气治理措施及达标分析 （1）污水处理站恶臭 本项目污水处理依托医院正在扩建污水处理站，污水处理站运行过程中产生恶臭气体，主要污染因子为NH3、H2S和臭气浓度。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），医疗机构污水处理站恶臭污染物治理可行技术如下表所示。 表4-10 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表 污染物产生设施 污染物种类 排放形式 可行技术 污水处理站 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 无组织 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂； 氨、硫化氢、臭气浓度 有组织 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。 本项目涉及的污水处理站为地埋式污水处理站，主要产生恶臭区域位于地下，投放除臭剂，上述措施符合医疗机构污水处理站恶臭污染物治理可行技术的要求，同时建议建设单位在污水处理站四周搭配种植有吸收恶臭污染物较强的绿色植被及绿化带，以减少污水处理站恶臭污染物对周围环境的影响。 根据污水处理站现有工程验收监测数据（详见附件6），现有工程污水处理站周边氨气、硫化氢、臭气浓度均可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值要求。 污水处理站扩建后的处理工艺为“格栅+调节+A/O生化处理+沉淀+消毒”，污水处理站规模增大至750m3/d。张掖市人民医院污水处理站处理工艺为“格栅+调节+缺氧/好氧生化处理+消毒+脱氯”，设计规模700m3/d，污水处理工艺与寿县中医院污水处理站相似，处理规模与寿县中医院污水处理站相近，恶臭气体排放形式为无组织排放，与寿县中医院污水处理站相同，污水处理站恶臭气体影响具有相似性，具有类比可行性。 类比《张掖市人民医院医疗综合大楼建设项目竣工环保验收监测报告》中的监测数据，竣工环保验收监测结果显示氨气、硫化氢、臭气浓度均可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值要求。本项目实施后污水处理站规模与类比医院基本相似，污水处理工艺相似，恶臭气体源强类比医院基本相似，故本项目实施后污水处理站周边氨气、硫化氢、臭气浓度也可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值要求。 （2）食堂油烟 本项目餐饮依托现有工程食堂，食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶达标排放，处理后的食堂油烟排放浓度为0.64mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1、表2的“小型”最高允许排放浓度2mg/m3的要求，对周围环境影响可接受。 3、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），结合本项目的实际情况，本项目运营期废气监测点位、指标及频次如下： （1）监测点位：污水处理站周界； （2）监测指标：氨、硫化氢、臭气浓度； （3）监测频次：1次/季度； （4）执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值。 4、大气环境影响结论 综上，本项目为新建寿县中医院康复综合楼项目，运营期主要废气为污水处理站排放的恶臭气体、食堂油烟。食堂油烟的产生及排放量较少，对环境影响较小。本项目运营对污水处理站处理负荷增加较少，恶臭污染物增加量较小，采取产生恶臭区域加盖，投放除臭剂除臭后可以稳定达标排放，对周围环境较小，环境影响可接受。 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声污染源源强分析 本期工程实施后，噪声源主要为康复综合楼空调通风系统风机、水泵泵机、变配电设备等各种设备噪声，具体噪声源强见下表。 表4-11 本项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号 设备名称*数量 空间相对位置* 声压级 dB（A） 声源控制措施 运行时段 1 通风系统风机*8 （36.4~52.4、56.8~67.2、33.6~35.6） 75 选用噪声低的设备；安装减振基座；墙体隔声 24h 2 中央空调系统外机*16 （39.2.4~54.2、36.2~56.8、1~35.6） 70 选用噪声低的设备；安装减振基座 24h 3 水泵泵机*2 （33~40、23.4~27、-3） 75 地下布设、选用低噪声设备，安装减振基座，设独立设备用房内 24h 4 变配电设备*1 （27、17、-3） 70 24h *注：坐标原点位于院区西南角边界，单位：m。 2、拟采取的噪声污染防治措施 为降低项目运营期高噪声设备对周边环境的噪声影响，项目运营期拟采取以下噪声防治措施，预计降噪效果在20~25dB（A）。 （1）在高噪声设备机器底面安装垫木或者橡胶减振垫，用地脚螺栓固定，减小设备运行时的振动和振动引起的噪声。 （2）改进机械设计以降低噪声，如改进设备的结构和形状，在设备选型时选用低噪声设备等。 （3）强化设备运营管理，加强设备维护保养，维持设备处于良好的运转状态，避免设备运转不正常时噪声增大。 （4）在总图布置上采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，优化高噪声设备平面布置，中央空调冷却塔布置在大楼楼顶，泵房水泵和变配电设备等布置于地下室。 3、噪声环境影响分析 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据建设单位提供资料，视设备声源为点源。根据下列公式计算出噪声经过距离衰减后到达环境保护目标声压级贡献值。 ①每个点源对预测点的噪声贡献值按下式计算： LP（r）=LP（r0）-20lg（r/r0）-△L 式中：LP（r）——距离声源r处的声级，dB（A）； LP（r0）——距离声源r0处的声级，dB（A）； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考处与声源之间的距离，m，本项目r0取5m； △L——屏障等引起的噪声衰减量，dB（A）。 ②多个声源在预测点处的噪声贡献值叠加采用下式计算： 式中：Leqg——声源在预测点的等效A 声级贡献值，dB(A)； n——声源个数； Li——各声源对某点的声压级，dB(A)。 ③敏感点的预测等效噪声级（Leq）计算公式： 式中：Leq——敏感点的预测值 Leqg——建设项目声源在敏感点的等效A 声级贡献值，dB(A)； Leqb——敏感点的背景值，dB(A)。 本项目运营后各噪声源对医院边界噪声及敏感目标处噪声贡献值预测结果见下表。 表4-12 项目噪声贡献值预测一览表 预测点 噪声源 单台噪声值dB（A） 数量 减振、隔声dB（A） 距离衰减值dB（A） 距预测点距离m 叠加贡献值dB（A） 东边界 通风系统风机 75 8 25 25 264 29.97 中央空调系统外机 70 16 20 20 256 水泵泵机 75 2 25 25 245 变配电设备 70 1 25 25 245 南边界 通风系统风机 75 8 25 25 35 46.68 中央空调系统外机 70 16 20 20 45 水泵泵机 75 2 25 25 25 变配电设备 70 1 25 25 18 西边界 通风系统风机 75 8 25 25 17 51.78 中央空调系统外机 70 16 20 20 23 水泵泵机 75 2 25 25 30 变配电设备 70 1 25 25 47 北边界 通风系统风机 75 8 25 25 48 43.93 中央空调系统外机 70 16 20 20 51 水泵泵机 75 2 25 25 94 变配电设备 70 1 25 25 101 天宝花园 通风系统风机 75 8 25 25 148 34.98 中央空调系统外机 70 16 20 20 140 水泵泵机 75 2 25 25 170 变配电设备 70 1 25 25 180 农产品检测站 通风系统风机 75 8 25 25 220 31.66 中央空调系统外机 70 16 20 20 210 水泵泵机 75 2 25 25 200 变配电设备 70 1 25 25 200 由于国医楼项目正在建设中，本项目综合考虑寿县中医院国医楼和康复综合楼中的噪声源对厂界和敏感点的叠加影响，各厂界最终噪声排放值和在敏感点处的贡献值情况详见下表： 表4-13 综合厂界噪声贡献值预测表 预测点 本项目贡献值 国医楼项目贡献值* 综合贡献值 东边界 29.97 45.29 45.42 南边界 46.68 38.70 47.32 西边界 51.78 33.99 51.85 北边界 43.93 41.53 45.90 天宝花园 34.98 39.12 40.54 农产品检测站 31.66 41.12 41.59 注：国医楼项目贡献值*取自《寿县中医院国医楼建设项目环境影响报告表》。 由上表预测结果可知，本项目和国医楼项目建设完成且运营后，经选用低噪声设备、部分设备地下布设，安装减振基座，设独立设备用房等噪声防治措施后，院区四周厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60；夜间≤50），故本项目运营后对院区四周厂界声环境的影响较小。 将有关参数代入③公式计算，预测项目噪声源对声环境保护目标的影响。依据预测模式，项目敏感点噪声影响预测结果见下表。 表4-14 敏感点噪声情况一览表 单位：dB（A） 预测点 综合贡献值 背景值 预测值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 天宝花园 40.54 58 48 58 49 昼间≤60；夜间≤50 达标 农产品检测站 41.59 58 47 58 48 达标 由上表预测结果可知，本项目和国医楼项目运营后，经选用低噪声设备、水泵泵机和变配电设备地下布设，安装减振基座，设独立设备用房内等防治措施后，天宝花园和农产品检测站处的昼夜声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区要求。因此，建设项目运营后对周边的声环境影响较小。 4、噪声排放监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目运营期噪声监测方案如下。 表4-15 噪声自行监测计划 监测内容 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 噪声 厂界 等效连续A声级 每季度监测一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生及处置情况 本项目产生的固体废物包括医疗废物、污泥、未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）、普通废包装物和生活垃圾等。 （1）医疗废物 医疗废物主要来自病人的生活废弃物、医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物，含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质。医疗垃圾属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》分为医疗废物（HW01，废物代码851-001-01）和废药物、药品（HW03，废物代码900-002-03）。根据《医疗废物分类目录》（卫生部、国家环保总局文件卫医发[2003]287号），医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五大类： a）感染性废物：主要指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品（棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品）、废弃的血液、血清、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 b）病理性废物：主要指诊疗过程中产生的人体废弃物等。 c）损伤性废物：主要指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。包括医用针头、缝合针、各类医用锐器（解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等）和载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 d）药物性废物：主要指过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。包括废弃的一般性药品（如：抗生素、非处方类药品等）、废弃血液制品等。 e）化学性废物：主要指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。医学影像室、实验室废弃的化学试剂、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂和废弃的汞血压计、汞温度计。 本项目新增床位171张，新增门诊每天210人次，参照同类型医院，医疗废物量按0.5kg/(床·d)，门诊按0.1kg/(人·d)进行核算，则本项目医疗废物产生量约为106.5kg/d，年产生量约38.87t/a。 医院按照有关规定对产生的医疗废物分类收集，分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内，每日由专人将各科室产生的医疗废物集中到医疗废物暂存场间。医疗废物暂存场间设置明显的警示标识和防渗漏措施，在院内常温下贮存期不得超过2天（其中临床废物不得超过1天），于5摄氏度以下冷藏的不超过7天，之后定期交有资质的医疗废物处置单位（淮南市康德医疗废物处置有限公司）提供运输车辆，按照医院确定的内部医疗废物运送时间、路线每日收运并无害化处置。 （2）污泥 医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。本项目污泥产生情况参考环评工程师培训教材《社会区域类环境影响评价》，污水处理站干污泥产生量以46g/（床•d）计，则本项目干污泥产生量为2.87t/a，污泥含水量按80%算，则污泥产生量为14.36t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。本项目污泥在污泥浓缩池进行消毒，经离心脱水机脱水后，交由有资质的单位进行处置。污泥清掏前需按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求进行监测。 （3）未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋） 根据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发【2005】292号）的要求，使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。 医疗过程中会产生未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋），属于一般固体废物，本项目新增产生量约为3t/a。依托现有废弃瓶暂存点暂存后，未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）和普通包装物收集暂存后交由安徽灵春科技环保有限公司回收综合利用，处置协议详见附件12。 （4）普通废包装物 来源于未被污染的废纸张、包装盒、塑料袋等废包装材料，产生量约为2.4t/a，收集暂存后定期交由资源回收利用公司回收利用。 （5）生活垃圾 门诊人员按每人每天产生生活垃圾按0.2kg计，则新增生活垃圾15.33t/a；医院员工每人每天产生生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，产生生活垃圾30.11t/a；住院病人每人每日产生生活垃圾按1kg/（人·d）计，产生生活垃圾62.42t/a；则生活垃圾产生总量约107.86t/a（295.5kg/d）。生活垃圾由环卫部门每日清运处置。 本项目固体废物产生及汇总情况详见下表。 表4-16 本项目固体废物产生及处置情况一览表 项目 产生量t/a 类别 危废代码 危险特性 处置措施 排放量t/a 医疗废物 38.87 HW01 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 In In In T/C/I/R T 分类收集、密闭暂存在医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置 0 污水处理站污泥、栅渣 14.36 按医疗废物管理 In/T 消毒后，暂存在其他危险废物暂存间，交有资质单位处置 0 未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋） 3 一般工业固体废物 / 暂存后定期交由回收利用未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）的公司回收利用 0 普通废包装物 2.4 一般工业固体废物 / 收集暂存后定期交由资源回收利用公司回收利用 0 生活垃圾 107.86 生活垃圾 / 委托环卫部门每日清运 0 2、固体废物管理要求 （1）医疗废物暂存场所 本项目医疗废物暂存依托医院现有医疗废物暂存场所，位于医院西北侧，占地面积35m2。本项目运营期间医疗废物在医废暂存间内分类存放，医废暂存间占地面积35m2，可以满足暂存容纳项目产生的危险固废容量的需要。医疗废物暂存间内医疗废物暂存时间不得超过48h（临床废物常温下不得超过24h），每日由淮南市康德医疗废物处置有限公司提供运输车辆，按照医院确定的内部医疗废物运送时间、路线每日收运并无害化处置。 表4-17 本项目危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存设施 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 医疗废物暂存间 感染性废物 HW01 841-001-01 院区西北角 35m2 袋装 1t 不超过48h 2 损伤性废物 841-002-01 袋装 3 病理性废物 841-003-01 袋装 4 化学性废物 841-004-01 袋装 5 药物性废物 841-005-01 袋装 （2）危险废物临时储存场所环境保护措施 本项目医疗废物依托现有医疗废物暂存点暂存，现有医疗废物暂存点的面积为35m2，可以满足本项目危险废物依托要求。本项目产生的医疗废物应严格遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）的相关规定，危险废物应在室内堆放，做到防风、防雨、防晒；不同种类的危险废物应分开存放，设有隔断；贮存场所地面应设防渗措施；危险废物储存间四周设有渗液收集槽等。 ①做好“四防” 现有医疗废物暂存点已做好防风、防雨、防晒，同时进行了地面防渗处理，确保防渗要求不小于相当于渗透系数1.0×10-10cm/s。设施内设有安全照明设施和观察窗口。 ②分类存放 危险废物贮存要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求执行，本项目需根据危险废物成分，将其用符合国家标准的专门容器分类盛装，容器必须完好无损，材质应与危险废物相容，设立危险废物标志。地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； 医疗废物暂存库外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；应按GB15562.2和卫生、生态环境部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 ③医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 ④暂存库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤暂存库管理员须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑥贮存周期 医疗废物尽量做到日产日清，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。在运输过程中要加强运输管理，运输人与交接人应填写交接单，严禁在途中抛洒。 ⑦建设单位在关于危废暂存、交付危险废物（包括含有或直接沾染危险废物的包装物、容器用于原始用途）应着重做好以下几项工作：做好日常台账工作，比如危废出入库记录、供应商回收记录等；与供应商签订合同时，要在合同中明确标明含有或直接沾染危险废物原包装物、容器的归属及责任主体。 （3）危废运输过程要求 目前寿县中医院医疗废物由淮南市康德医疗废物处置有限公司负责运输和处理，医疗废物集中处置合同详见附件11。本项目的医疗废物应按照医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 （4）污泥、栅渣处置要求 本工程实施后，污泥、栅渣（含水率80%）新增产生量为14.36t/a，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。这些污泥清掏前需经消毒处理，污水处理站清掏前需对污泥中的粪大肠菌群数及蛔虫卵死亡率进行监测，而后交由有资质的单位进行处置。本项目污水处理站的污泥宜半年清掏一次，委托有资质的处置单位进行，污泥清掏前进行消毒处置并进行监测，污泥清掏后应交由有资质单位处理处置。 为确保脱水后的污泥含水率小于80%，污泥清掏后应进行脱水操作，具体要求如下： ①设专用污泥脱水间，位置位于污水处理站西侧辅助用房区域； ②对脱水前的污泥采用有机或无机药剂进行化学调质； ③污泥脱水宜采用离心式脱水机，严禁将污泥自然晾干； ④脱水过程必须考虑脱水间的密封和恶臭气体的处理（可喷洒除臭剂）； ⑤脱水后的污泥应密闭封装、运输。 采取上述方案，本项目的污泥、栅渣处置符合相关规范的要求。 3、医废暂存间依托可行性分析 医院现有医废暂存间位于院区西北角，面积35m2，医废贮存能力可达1t以上。医院现有医废产生量约0.3t/d，国医楼项目建设完成投入使用后预计新增医废约0.06t/d，本项目新增医废产生量约0.1t/d；本项目实施后，医院全院医疗废物产生量为0.46t/d，医疗废物日产日清，每日由淮南市康德医疗废物处置有限公司运输和处理，故医院医废贮存间的贮存能力可以满足本项目实施后，全院医疗废物的贮存需要。另外，本项目建设地点位于医院现有院区范围内，医废转移均在医院内部，医疗废物在本项目与医废暂存间转运过程中的风险和环境影响均在可控范围内。本项目医疗废物暂存依托医院现有医废暂存间具有可行性。 综上所述，落实本评价提出的各项措施后，本项目固废处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。医院只要及时、合理对不可回收利用的危废进行安全处置，并对其它一般固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固废基本上不会对周围环境造成不利影响。 五、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及使用和储存其附录B中的列举危险物质。 六、环保投资 项目总投资23106.86万元，环保投资32万元，占总投资的0.09%，具体环保投资见下表。 表4-18 项目环保“三同时”验收及投资估算一览表 类别 治理对象 措施内容 验收标准 投资（万元） 废气治理 污水处理站 产生恶臭区域加盖密闭，投放除臭剂 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 3 餐饮油烟 经油烟净化器（依托现有）处理后经专用烟道引至楼顶排放 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） / 医疗废水、生活污水 酸性废水经中和预处理后、餐饮废水经隔油池预处理后，汇同其他废水一起进入正在扩建污水处理站处理后达到GB18466-2005中表2预处理标准，接管市政污水管网 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 2 固废防治 生活垃圾 收集后交由环卫部门统一处置 安全处置 2 一般固废 集中收集后外售其他单位利用 一般固废暂存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改清单中的规定 5 危险废物 医疗废物分类收集暂存于医院现有医废暂存间，每日由淮南市康德医疗废物处置有限公司清运处置；污泥清掏前进行消毒处置并进行监测，污泥清掏后应交由有资质单位处理处置 危废暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单中的规定 10 噪声防治 选用低噪声设备，墙体隔声，距离衰减，安装减震基座 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值 10 合计 32 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 产生恶臭区域加盖密闭，投放除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 医疗废水、生活污水（DW001） | pH | 扩建医院污水处理站，扩建后污水处理能力达750m3/d，食堂废水经隔油预处理、检验室废水经中和预处理后与综合废水混合进入医院污水处理站，采用“格栅+调节+A/O生化处理+沉淀+消毒”处理后，接管市政污水管网。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
|  |  | LAS |  |  |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 噪声 | 采取选用低噪声设备、房间隔声、高噪声设备安装减振基座等对院区噪声排放进行综合治理 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | （1）生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处置； （2）未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）和普通包装物收集暂存后交由安徽灵春科技环保有限公司回收综合利用； （3）医疗废物分类收集暂存于医院现有医废暂存间，每日由淮南市康德医疗废物处置有限公司清运处置； （4）污泥清掏前进行消毒处置并进行监测，污泥清掏后应交由有资质单位处理处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | 无 |
| 其他环境管理要求 | （1）竣工环保验收制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 （2）排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目排污许可管理属于简化管理。建设单位已于2020年8月25日完成排污许可证的申领工作，取得淮南市生态环境局核发的排污许可证。本项目建设完成后，寿县中医院应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前向淮南市生态环境局申请变更排污许可证内容，将本项目的建设内容及污染物排放情况纳入排污许可证许可内容。 （3）环保台账制度 寿县中医院需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 （4）污染治理设施的管理、监控制度 本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气收集处理装置和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。 （5）固体废物环境保护制度 ①建设单位应通过“安徽省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求医院建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求张贴标识。 （6）自行监测制度 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)和排污许可管理的要求，根据该项目排污特点和实际情况，项目正常运营过程中，应对医院“三废”治理设施运转情况及污染物排放情况进行定期监测。 具体监测因子和监测频次详见表四主要环境影响和保护措施章节。 （7）污染源排放口规范化 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。项目建成后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 在厂区的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表，环境保护图形标志的形状及颜色见下表。 表5-1 本项目环境保护图形符号表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 / 城市生活垃圾分类标志 / 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 / 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 5 噪声排放源 表示噪声向 外环境排放 表5-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 |

# 六、结论

综上所述，“寿县中医院康复综合楼建设项目”符合国家和地方产业政策要求，项目选址及平面布置合理，建设项目所在地环境现状较好。 建设单位在落实本报告中提出的各项污染治理措施和环境管理制度后，本项目废水、废气、噪声和固废污染物可以稳定达标排放，环境影响可接受。故从环境影响的角度来讲，项目的建设和运行是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.002226 | -- | 0.000787 | 0.01656 | -- | 0.019573 | +0.017347 |
|  | H2S | 0.000086 | -- | 0.000030 | 0.00064 | -- | 0.000756 | +0.00067 |
|  | 食堂油烟 | 0.00621 | -- | 0.00207 | 0.00414 | -- | 0.01242 | +0.00621 |
| 废水 | 废水量 | 114052.1 | -- | 22184.7 | 89044.4 | -- | 225281.2 | +111229.1 |
|  | COD | 5.70 | -- | 1.11 | 4.45 | -- | 11.26 | +5.56 |
|  | BOD | 1.14 | -- | 0.22 | 0.89 | -- | 2.25 | +1.11 |
|  | SS | 1.14 | -- | 0.22 | 0.89 | -- | 2.25 | +1.11 |
|  | NH3-N | 0.57 | -- | 0.11 | 0.45 | -- | 1.13 | +0.56 |
|  | LAS | 0.06 | -- | 0.01 | 0.04 | -- | 0.11 | +0.05 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 282.24 | -- | 54.9 | 107.86 | -- | 445 | +162.76 |
|  | 包装材料 | 13.88 | -- | 2.7 | 2.4 | -- | 18.98 | +5.1 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 110.74 | -- | 21.54 | 38.87 | -- | 171.15 | +60.41 |
|  | 污水处理站污泥 | 33.67 | -- | 6.55 | 14.36 | -- | 54.58 | +20.91 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

基础工程

建筑工程

装饰工程

设备安装

工程验收

G、N

G、N

G、N

N

S、W

S、W

S、W

S、W

N2

N6

N5

N4

N3

N1

农产品检验站

天宝花园小区

寿县中医院